## Slide 1
Tiết 2
Bài 2. VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẶNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 2: I. Dây dẫn điện:
a | b | c | d
Dây dẫn trần | Dây dẫn bọc cách điện | Dây dẫn lõi nhiều sợi | Dây dẫn lõi một sợi
1. Phân loại:
Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2.1, phân loại và ghi vào bảng sau:
a, b, c, d
b, c, d
a
Hình 2.1

## Slide 3
Dây dẫn trần
Dây dẫn bọc cách điện
Hình 1
Hình 2

## Slide 4
Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
- Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn …………….
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây ………… lõi, dây lõi một sợi và lõi………. sợi.
bọc cách điện
nhiều
Nhiều

## Slide 5: I. Dây dẫn điện:
- Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi.
1. Phân loại:

## Slide 6
Theo em mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện nào?
- Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn bọc cách điện

## Slide 7
1
2
3
1
2
 Lõi dây:
 Vỏ cách điện:
 Vỏ bảo vệ cơ học:
Bằng đồng( hoặc nhôm), được chế tạo thành một sợi hay nhiều sợi bện với nhau.
Bằng cao su(hoặc PVC), gồm một lớp hoặc nhiều lớp.
Chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước và các chất hóa học.
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện:
Hình 2.2
Dây dẫn bọc cách điện

## Slide 8
Để phân biệt dây pha và dây trung hòa của nguồn điện từ đó giúp lắp đặt, sửa chữamạng điện dễ dàng.
Tại sao vỏ cách điện thường có màu sắc khác nhau?

## Slide 9
3. Sử dụng dây dẫn điện:
- Không sử dụng tùy tiện mà phải tuân theo thiết kế, tiêu chuẩn nhất định.
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.
- Đảm bảo an toàn dây dẫn nối dài (dây có phích cắm).

## Slide 10
- Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện là M(n x F)
- M là lõi đồng
- n là số lõi dây
- F là tiết diện của lõi dây dẫn (mm2)
3. Sử dụng dây dẫn điện:

## Slide 11
- Dây bọc cách điện lõi Đồng
- Số lõi dây: 2
- Tiết diện: 1,5 mm2
3. Sử dụng dây dẫn điện:
VD: Đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện M(2x1,5)

## Slide 12
Trong quá trình sử dụng cần chú ý:
+ Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.
+ Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây dẫn có phích cắm điện).
3. Sử dụng dây dẫn điện:

## Slide 13
II. DÂY CÁP ĐIỆN

## Slide 14
1
2
3
Lõi cáp
Vỏ cách điện
Vỏ bảo vệ
1
2
3
Bằng đồng (hoặc nhôm), gồm một lõi hoặc nhiều lõi.
Bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, PVC.
Được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp khác nhau.
1. Cấu tạo của dây cáp điện:
Quan sát hình 2.3, em hãy cho biết cấu tạo của dây cáp gồm những bộ phận nào?
Notes: 14

## Slide 15
- Lõi cáp
- Vỏ cách điện
- Vỏ bảo vệ
Có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu được nắng, mưa.
1. Cấu tạo của dây cáp điện:
SGK
- Lớp vỏ cáp điện của mạng điện trong nhà thuộc loại nào?
Notes: 15

## Slide 16
CÁP MỘT LÕI
Phạm vi sử dụng
Sử dụng mỗi cáp cho một pha
Notes: 16

## Slide 17
CÁP NHIỀU LÕI
Phạm vi sử dụng
Sử dụng một cáp cho nhiều pha
Notes: 17

## Slide 18
2. Sử dụng dây cáp điện:
Notes: 18

## Slide 19
- Phạm vi sử dụng của dây cáp điện đối với mạng điện trong nhà như thế nào?
- Đối với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.
2. Sử dụng dây cáp điện:

## Slide 20: Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với những vật liệu dẫn điện, đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho người và mạng điện.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

## Slide 21
Notes: 21

## Slide 22
Thế nào là vật liệu cách điện?
Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện truyền qua.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
Notes: 22

## Slide 23
Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà?
Pu li sứ | 
Ống luồn dây dẫn | 
Vỏ cầu chì | 
Vỏ đui đèn | 
Thiếc | 
Mica | 
X
X
X
X
X
Notes: 23

## Slide 24
Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu nào?
- Độ cách điện cao.
- Chịu nhiệt tốt.
- Chống ẩm tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
Notes: 24

## Slide 25
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
- Yêu cầu của vật liệu cách điện:
+ Độ cách điện cao.
+ Chịu nhiệt tốt.
+ Chống ẩm tốt.
+ Có độ bền cơ học cao.
Notes: 25

## Slide 26
DẶN DÒ
- Học bài
- Xem trước bài: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.