## Slide 1
Môn Công Nghệ 9
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CỦ
Môn Công nghệ 9

## Slide 3
Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây dẫn bọc cách điện.
Dựa vào số lõi và số sợi của lõi dây: dây một lõi chỉ có 1 sợi và dây 2 lõi, lõi dây có nhiều sợi nhỏ bện lại.
Theo vật liệu làm lõi dây dẫn điện: có loại dây lõi bằng đồng và dây có loại dây lõi bằng nhôm.
Trong quá trình sử dụng cần chú ý:
Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.
Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài.
Chú ý lựa chọn dây dẫn điện không được tuỳ tiện mà phải tuân theo thiết kế của mạng điện.
Câu 1: Hãy nêu phân loại và công dụng của dây dẫn điện thông thường?

## Slide 4
Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.
Vật liệu này luôn đi liền với vật liệu dẫn điện.
Nhằm bảo vệ an toàn cho mạng điện và người sử dụng.
Vật liệu cách điện phải đạt được các yêu cầu sau:
Độ cách điện cao.
Chịu nhiệt tốt.
Chống ẩm tốt.
Có độ bền cơ học cao.
Câu 2: Thế nào là vật liệu cách điện ?

## Slide 5
Ampe kế đo cường độ dòng điện,
Watt kế công suất đồ dùng điện.
Volt kế đo hiệu điện thế (điện áp) của nguồn điện.
Ohm kế đo điện trở.
Công tơ điện đo công tiêu thụ điện năng của mạch điện.
Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) đo 3 đại lượng chính của dòng điện.
Câu 3: Hãy nêu công dụng của từng loại đồng hồ đo điện?

## Slide 6
Trong công việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, thường phải sử dụng một số dụng cụ cơ khí.
Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó.
Dùng cụ cơ khí thường dùng: kìm, búa, tuavít, khoan…
Kìm dùng kẹp giữ vật
Búa dùng gia công tạo áp lực.
Khoan dùng gia công tạo lỗ…
Tua vít dùng để tháo lắp vít.
Câu 4: Tại sao phải sử dụng dụng cụ cơ khí ?

## Slide 7
THÖÏC HAØNH
NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN
DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ
I.
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
Nối thẳng dây
Nối rẽ nhánh (phân nhánh)
Nối dây dùng phụ kiện
Hàn chì mối nối
BAØI 5
3 Tiết

## Slide 8
THÖÏC HAØNH
NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN
DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ
I.
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.

## Slide 9
DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ:
I.
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
1. Kiến thức hỗ trợ: (Trang 23, 24 SGK)
a/ Các loại mối nối dây dẫn điện:
- Mối nối thẳng (nối tiếp)
- Mối nối rẽ nhánh (phân nhánh)
- Mối nối dùng phụ kiện (vít, hộp nối, domino…)
b. Yêu cầu mối nối:
- Dẫn điện tốt: phải cạo sạch lõi dây trước khi nối dây
- Bảo đảm an toàn điện: phải bọc băng keo cách điện.
- Có độ bền cơ học cao: phải xoắn chặt và hàn mối nối.
- Có mỹ thuật: mối nối gọn, đẹp, chắc chắn, thẩm mỹ.
a. Các loại mối nối dây dẫn điện:
- Kềm, kềm tuốt dây.
- Dây lõi đơn, lõi nhiều sợi, giấy nhám,
nhựa
thông, chì hàn, mỏ hàn điện.
nhựa
thông, chì hàn, mỏ hàn điện.

## Slide 10
cách điện
Bóc vỏ
lõi dây
Làm sạch
Nối dây
mối nối
Kiểm tra
mối nối
Hàn
mối nối
Cách điện
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
1. Kiến thức hỗ trợ:
2. Quy trình chung:

## Slide 11
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
1. Kiến thức hỗ trợ:
2. Quy trình chung:
cách điện
Bóc vỏ
lõi dây
Làm sạch
Nối dây
mối nối
Kiểm tra
mối nối
Hàn
mối nối
Cách điện

## Slide 12
DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ:
I.
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
1. Kiến thức hỗ trợ:
2. Quy trình chung thực hiện nối dây dẫn:
NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN
BAØI 5
Bước 1: Tuốt vỏ cách điện bằng kìm hoặc dao…
Bước 2: Làm sạch lõi dây bằng giấy nhám hoặc dao
Bước 3: Tiến hành nối dây dẫn
Bước 4: Kiểm tra lại mối nối dây dẫn
Bước 5: Hàn mối nối bằng hàn thiếc (hàn chì)
Bước 6: Băng cách điện kín mối nối.

## Slide 13
DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU, THIEÁT BÒ:
I.
NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH
II.
1. Kiến thức hỗ trợ:
NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN
BAØI 5
2. Trình tự thực hành nối dây dẫn điện:

## Slide 14
GD
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt
(NỐI DÂY DẪN THẲNG)
NỐI DÀI DÂY DẪN ĐIỆN

## Slide 15
Böôùc 1: Boùc voû caùch ñieän
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)

## Slide 16
Böôùc 1: Boùc voû caùch ñieän
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)

## Slide 17
Böôùc 2: Laøm saïch loõi
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)

## Slide 18
Böôùc 2: Laøm saïch loõi
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)

## Slide 19
Böôùc 2: Laøm saïch loõi
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)

## Slide 20
Böôùc 3: Noái daây
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)
90
O

## Slide 21
(NỐI THẲNG 2 DÂY DẪN ĐIỆN)
Böôùc 4: Kieåm tra moái noái daây
- Beû vuoâng goùc.
- Söûa thaúng vaø kieåm tra moái noái.
- Laøm saïch loõi.
- Boùc voû caùch ñieän.
- Moùc 2 daây vaøo nhau.
Daây naøy quaán leân daây kia theo hai chieàu ngöôïc nhau.
THÖÏC HAØNH

## Slide 22
(NỐI THẲNG 2 DÂY LÕI NHIỀU SỢI)

## Slide 23
(NỐI THẲNG 2 DÂY LÕI NHIỀU SỢI)

## Slide 24
(NỐI THẲNG 2 DÂY LÕI NHIỀU SỢI)

## Slide 25
(NỐI THẲNG 2 DÂY LÕI NHIỀU SỢI)

## Slide 26
(NỐI THẲNG 2 DÂY LÕI NHIỀU SỢI)

## Slide 27
* Ghi nhôù:
Noái thaúng daây:
- Taêng chieàu daøi daây.
- Quy trình chung:
Choïn daây  boùc voû caùch ñieän  laøm saïch loõi  quaán daây  söûa daây  kieåm tra.

## Slide 28
GD
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt
(NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH)
NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH

## Slide 29
(NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH)
(HAI DÂY ĐƠN CỨNG)

## Slide 30
(NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH)
(HAI DÂY ĐƠN CỨNG)

## Slide 31
(NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH)
(DÂY ĐƠN CỨNG VÀ DÂY LÕI NHIẾU SỢI)

## Slide 32
(NỐI DÂY RẼ NHÁNH - PHÂN NHÁNH)
(HAI DÂY LÕI NHIẾU SỢI)

## Slide 33
Hàn chì vào mối nối dây
Nhựa thông
Chì hàn

## Slide 34
Hàn chì vào mối nối dây

## Slide 35
Hàn chì vào mối nối dây

## Slide 36
GD
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt
(NỐI DÂY ĐIỆN DÙNG PHỤ KIỆN)
NỐI DÂY ĐIỆN DÙNG PHỤ KIỆN

## Slide 37
khoen hở
khoen kín
dây lõi 1 sợi
lõi nhiều sợi

## Slide 39
Khoen lắp vào cùng chiều vặn vít
Khoen lắp vào cùng chiều vặn vít

## Slide 40
khoen kín
dây lõi nhiều sợi

## Slide 42
Nối dây vào cọc điện

## Slide 43
Nối dây vào cọc điện

## Slide 44
3mm