## Slide 1
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NĂM HỌC : 2021 - 2022

## Slide 2: TIẾT 11.BÀI 6: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

## Slide 3
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
MỤC TIÊU :
Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện
bảng điện.
Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt
mạch điện bảng điện.
1
2
Lắp đặt được mạch điện gồm 2 cầu chì,
1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn
đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3
4
Làm việc an toàn khoa học.

## Slide 4
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :

## Slide 5
Kìm điện
Kìm cắt
Kìm mỏ nhọn
Kìm tuốt dây
Tua-vít
Thước kẻ
Bút chì
Bút thử điện

## Slide 6
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :

## Slide 7
Cầu chì
Công tắc
Ổ cắm
Băng dính cách điện
Giấy nhám (giấy ráp)
Bảng điện
Đui đèn
Bóng đèn
Dây dẫn điện

## Slide 8
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
Trong mạng điện bảng điện được dùng để làm gì ?
 Bảng điện là 1 phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

## Slide 9
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O
Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
Bảng điện
chính
1,3 .Cầu chì tổng
2 .Công tơ điện
4,5 .Bảng điện nhánh
6 .Cầu dao

## Slide 10
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
Bảng điện
chính
Bảng điện nhánh
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O

## Slide 11
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :

## Slide 12
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
 | Bảng điện chính | Bảng điện nhánh
Nhiệm vụ | Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. | Cung cấp điện tới các đồ dùng điện.
Chức năng | Lắp cầu chì tổng, cầu dao tổng hoặc áptômat tổng. | Lắp cầu chì, công tắc, ổ cắm, hộp số quạt…

## Slide 13
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
?
Thảo luận nhóm
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện

## Slide 14: Cầu chì
Công tắc
Ổ cắm
Bóng đèn

## Slide 15
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
 Gồm 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển, 1 đèn và 1 ổ cắm
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
Cách ghép nối:
+ Công tắc và cầu chì mắc nối tiếp với nhau và nối với dây pha.
+ Bóng đèn, ổ cắm mắc song song với nhau và nối dây trung tính.

## Slide 16
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt:
Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác định một số yếu tố sau:
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
. Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.
. Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện.
. Phương pháp lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi hay chìm.

## Slide 17
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
c. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
a. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Hãy sắp xếp các nội dung sau cho đúng với trình tự từng bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 18
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
c. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
a. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý

## Slide 19
2. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
Được tiến hành theo các bước :
O
A
1. Vẽ đường dây nguồn
2. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn
3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
4. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
b. Sơ đồ lắp đặt

## Slide 20
Một số cách bố trí thiết bị trên bảng điện

## Slide 21
O
A
O A
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 22
Nội dung về nhà:
. Phân biệt được bảng điện chính và bảng điện nhánh.
. Trình tự tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

## Slide 24
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
3) Lắp đặt mạch điên bảng điện
QUY TRÌNH
Vạch
dấu
Khoan
lỗ
bảng
điện
Nối dây
TBĐ
của BĐ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Kiểm
tra
?
?
?
?
?

## Slide 25
h
h
h
Bảng điện
Ổ điện
Công tắc
Cầu chì
1. Vẽ trục đối xứng của bảng điện .
2. Đặt thiết bị lên bảng điện ngay ngắn, cân đối vả theo thứ tự cầu chì, công tắc, ổ lấy điện .
3. Cuối cùng lấy dấu lỗ bắt vít, đi dây
VẠCH DẤU

## Slide 26
Vina
Bước 1:

## Slide 27
Bước 1:

## Slide 28
Bước 2:

## Slide 29
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Tìm điểm sai trong các mạch điện sau đây
O
A
B
O
A
A

## Slide 30
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
Ưu nhược điểm của 2 sơ đồ trên ?
củng cố
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện

## Slide 31
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn mắc song song
O
A