## Slide 1
I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.
1. Định luật ôm.
2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và mắc song song:

## Slide 2
3. Công thức tính công suất điện.
4. Công thức tính công của dòng điện.
I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.

## Slide 3
D. Năng lượng nguyên tử
Câu 1: Điện năng không thể biến đổi thành
A. Cơ năng
B. Nhiệt năng
C. Hóa năng
D
D. mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
Câu 2: Công suất điện cho biết
A. khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. năng lượng của dòng điện.
C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
C

## Slide 4
D. 20A
Câu 3: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong 15 phút, cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó là bao nhiêu?
A. 5A
B. 10A
C. 15A
A
D. 172,8J
Câu 4: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UAB = 24V; giá trị các điện trở R1 = R2 = 8Ω . Trong thời gian 12 phút, công của dòng điện sản ra trong mạch là:
A.103680J
B.1027,8J
C.712,8J
A

## Slide 5
Bài 1
Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 341mA.
a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.
b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

## Slide 6
Tóm tắt:
U = 220 (V)
I = 341mA = 0,341 (A) t = 30.4 = 120 (h)
R = ? P = ?
A = ( J) ; N = ( số)
Bài giải
a, Điện trở của bóng đèn là:
Công suất tiêu thụ của bóng đèn khi đó là:
b, Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:
Số đếm của công tơ điện là: N = 9 số
= 75 . 120 . 3600
= 32.598.000 (J)
= 0,075 . 120
Số đếm của công tơ điện là:
= 9 (Kwh) = 9 số

## Slide 7
Bài 2: Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V-4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và am pe kế là rất nhỏ.
a. Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.
b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.
c. Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.
9V
X
+
-
R2
R1
I
I2
I1
A
Hình 14.1

## Slide 8
Tóm tắt
U= 9 (V).
a) I = ? (A) khi K đóng.
Giải
a) Khi đèn sáng bình thường:
Vì Rbt nt (Đ) nên:
b) Ta có: Ubt = U - UĐ = 9 – 6 = 3V
Công suất của biến trở là:
P bt = UbtIbt = 3.0,75 = 2,25W.
c) t = 10 phút = 600 (s)
A(bt) = ?; A= ?

## Slide 9
Tóm tắt
U= 9 (V).
a) I = ? (A) khi K đóng.
Giải
c) t = 10 phút = 600 (s)
A(bt) = ?; A= ?
Abt = P bt . t = 2,25.10.60 = 1350 (J)
A = UIt = 9.0,75.10.60 = 4050 (J)
c) Công dòng điện sinhh ra ở biến trở trong
thời gian 10 phút:
* Công sinh ra ở toàn mạch trong
thời gian 10 phút:

## Slide 10
Bài 3: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một bàn là có ghi 220V-1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường.
Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.
Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoat giờ.

## Slide 11
Tóm tắt
Bài giải
a.Vẽ sơ đồ mạch điện
b)
a,Ta thấy:
Nên để đèn và bàn là hoạt động bình thường ta phải mắc chúng song song với nhau.
+
-
R1
R2
U
K
X
I
I1
I2
Điện trở của đèn là:
Khi đó ta có.
Điện trở của bàn là là:

## Slide 12
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
b. Công của dòng điện sản ra trên toàn mạch là: