## Slide 1: TiÕt 11 Bài 6
THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN
BẢNG ĐIỆN
(Tiết 1)

## Slide 2: 1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện
H 6-1 Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
A
O
kWh
4
5
1
3
2
1,3 Cầu chì tổng.
2 Công tơ điện
4,5 Bảng điện nhánh
6 Cầu dao
Bảng điện chính

## Slide 3: 1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện
Bảng điện
chính
Các bảng điện nhánh
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O

## Slide 4
?
Trong mạng điện bảng điện được dùng để làm gì ?
Bảng nhựa
Bảng gỗ
Bảng âm tường
Các loại bảng điện thường gặp

## Slide 5: 1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện

## Slide 6: 1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện
Bảng điện chính: có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện chính có lắp cầu dao, cầu chì (hoặc áp - to - mát tổng) …
Bảng điện nhánh: có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện, trên đó thường lắp cầu chì (hoặc áp-tô-mát) công tắc, ổ cắm, hộp số quạt…

## Slide 7: Hãy mô tả cấu tạo của một số bảng điện nhánh của lớp học hoặc nhà em?

## Slide 8: 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt
O A
Mạch điện trên gồm những phần tử gì?
Mạch điện trên gồm mấy đoạn mạch? Chúng được mắc với nhau như thế nào?
Các phần tử trên mỗi đoạn mạch được nối với nhau như thế nào?
Mạch điện gồm: Hai cầu chì, một ổ điện, một công tắc hai cực, một bóng đèn sợi đốt và dây dẫn.
Mạch điện gồm hai đoạn mạch mắc song song.
Các phần tử trên mỗi đoạn mạch được mắc nối tiếp với nhau
a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

## Slide 9: 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt
Các yếu tố quan trọng khi vẽ sơ đồ lắp đặt
Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện
Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện
Phương pháp lắp đặt dây dẫn: nổi hay chìm

## Slide 10: Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt
Bước 1: Vẽ dây nguồn
Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lí
O A
O A
Sơ đồ nguyên lí
Sơ đồ lắpđặt

## Slide 11
Một số cách bố trí thiết bị trên bảng điện

## Slide 12: Sơ đồ lắp đặt
O A
Sơ đồ lắp đặt

## Slide 13: 3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Nối dây TBĐ của BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Kiểm tra
Bước 1: Vạch dấu.
-Chọn kích thước bảng điện phù hợp với các thiết bị lắp trên đó
-Bố trí các thiết bị khoa học, gọn, đẹp để lắp đặt và sử dụng dễ dàng.
-Kí hiệu riêng cho vị trí luồn dây và vị trí bắt vít các thiết bị điện.
Quy trình chung lắp đặt mạch điện mạng điện

## Slide 14
Bảng điện
Ổ điện
Công tắc
Cầu chì
1. Vẽ trục đối xứng của bảng điện .
2. Đặt thiết bị lên bảng điện ngay ngắn, cân đối theo thứ tự cầu chì, công tắc, ổ lấy điện .
3. Cuối cùng lấy dấu lỗ bắt vít, lỗ luồn dây
Bước 1: Vạch dấu

## Slide 15
Vina
Bước 1:

## Slide 16
Bước 1:

## Slide 17: 3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Nối dây TBĐ của BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Kiểm tra
Quy trình chung lắp đặt mạch điện mạng điện
Bước 2: Khoan lỗ bảng điện.
- Khoan lỗ không xuyên để bắt vít(mũi khoan Ø2 )và lỗ khoan xuyên để luồn dây( mũi khoan Ø5 )
- Khoan đúng tâm vị trí đánh dấu, hạ mũi khoan từ từ chính xác và quay máy khoan

## Slide 18
Bước 2:

## Slide 19: 3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Nối dây TBĐ của BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Kiểm tra
Bước 3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện
- Đo và luồn dây qua lỗ của bảng điện
- Nối dây vào thiết bị của bảng điện.
Quy trình chung lắp đặt mạch điện mạng điện

## Slide 20
3mm
Bước 3:

## Slide 21
Nối dây thiết bị điện của bảng điện
Bước 3:

## Slide 22: 3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Nối dây TBĐ của BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Kiểm tra
Quy trình chung lắp đặt mạch điện mạng điện
Bước 4 Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
- Lắp thiết bị điện vào bảng điện vào các vị trí đã vạch sẵn.

## Slide 23
Vina
L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn
Bước 4:

## Slide 24
Vina
Bắt vít vào cầu chì và ổ cắm công tắc
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
Bước 4:

## Slide 25
Vina
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
Bước 4:

## Slide 26
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Nối dây TBĐ của BĐ
Lắp TBĐ vào BĐ
Kiểm tra
Bước 5 Kiểm tra.
+ Kiểm tra bảng điện
- Lắp đặt thiết bị và đi dây đúng theo sơ đồ lắp đặt
-Các mối nối có chắc chắn hay không.
-Bố trí thiết bị gọn
+ Nối dây nguồn, kiểm tra mạch điện bằng bút thử điện
+ Vận hành thử mạch điện
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
Quy trình chung lắp đặt mạch điện mạng điện

## Slide 27
Kiểm tra sản phẩm
Vina
Bước 5:

## Slide 28
C¸c b­ớc | Néi dung c«ng viÖc | Dông cô | Yªu cÇu kÜ thuËt
Bước 1 Vạch dấu |  |  | 
Bước 2 Khoan lỗ bảng điện |  |  | 
Bước 3 Nối dây TBĐ trên BĐ |  |  | 
Bước 4 Lắp TBĐ vào BĐ |  |  | 
Bước 5 Kiểm tra |  |  | 

## Slide 29
Bước1
Vạch
dấu
Bước 2:
Khoan
lỗ BĐ
Bước 3:
Nối dây
TBĐ
của BĐ
Bước 4:
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Bước 5:
Kiểm
tra

## Slide 30
C¸c b­ớc | Néi dung c«ng viÖc | Dông cô | Yªu cÇu kÜ thuËt
Bước 1 Vạch dấu |  |  | 
Bước 2 Khoan lỗ bảng điện |  |  | 
Bước 3 Nối dây TBĐ trên BĐ |  |  | 
Bước 4 Lắp TBĐ vào BĐ |  |  | 
Bước 5 Kiểm tra |  |  | 
- Vít cầu chì, công tắc và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện.
- Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính, tua vít
- Bút thử điện
- Khoan chính xác lỗ khoan.
- Lỗ khoan thẳng.
- Bố trí thiết bị trên bảng điện.
- Vạch dấu các lỗ khoan.

## Slide 31
C¸c b­ớc | Néi dung c«ng viÖc | Dông cô | Yªu cÇu kÜ thuËt
V¹ch dÊu |  |  | 
Khoan lç b¶ng ®iÖn |  |  | 
Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn |  |  | 
L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn |  |  | 
KiÓm tra |  |  | 
- Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây và lỗ vít.
- Khoan
- Nối dây các thiết bị điện trên bảng điện.
- Nối dây ra đèn.
- Vít cầu chì, công tắc và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện.
-Lắp đặt thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện.
-Nối nguồn.
-Vận hành thử mạch điện
- Thước, mũi vạch hoặc bút chì.
- Máy khoan.
- Mũi khoan.
- Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính, tua vít
- Tua vít
- Bút thử điện
- Bố trí thiết bị hợp lí.
- Vạch dấu chính xác.
- Khoan chính xác lỗ khoan.
- Lỗ khoan thẳng.
- Nối dây đúng sơ đồ.
- Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật.
- Lắp thiết bị đúng vị trí.
- Các thiết bị được lắp chắc, đẹp.
- Mạch điện đúng sơ đồ.
- Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật
- Bố trí thiết bị trên bảng điện.
- Vạch dấu các lỗ khoan.

## Slide 32: Củng cố,tổng kết
Công dụng của các loại bảng điện
Phân tích sơ đồ nguyên lí
Vẽ sơ đồ lắp đặt theo đúng quy trình
Các bước lắp đặt mạch điện bảng điện

## Slide 33: Bài tập
1- Khi lắp đặt mạch điện, biện pháp an toàn vệ sinh lao động là:
A. Cách điện tốt giữa phần tử mang điện với phần tử không mang điện.
B. Cách điện tốt với đất, mang đồ bảo hộ lao động.
C. Vệ sinh nơi làm việc
D. Tất cả đều đúng.
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau

## Slide 34: Bài tập
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau
2 Một mối nối tốt phải đạt những yêu cầu sau:
A Đảm bảo an toàn và đẹp.
B Dẫn điện tốt, đảm bảo về mặt an toàn điện, đẹp và có độ bền cơ học tốt.
C Đạt yêu cầu về mặt mỹ thuật và dẫn điện tốt.
D Dây dẫn phải có hình dáng như cũ và có độ bền cơ học tốt.

## Slide 35: Hướng dẫn về nhà
Nghiên cứu kĩ sơ đồ lắp đặt mạch điện để tiết sau tiến hành lắp đặt.
Nắm vững các bước lắp sơ đồ mạch điện bảng điện.
Mỗi tổ chuẩn bị 2m dây dẫn bọc đôi lõi nhiều sợi, và một hộp cát tông nhỏ đựng vật liệu thừa.

## Slide 36
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo