## Slide 1: VẬT LÍ 9

## Slide 2: Tiết 15: Chủ đề ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ

## Slide 3
TRƯỜNG HỢP
ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI
THÀNH NHIỆT NĂNG
I

## Slide 4
Dụng cụ điện nào biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành quang năng ?
I - TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNH NHIỆT NĂNG
Máy bơm nước
Ấm điện
Quạt điện
Mỏ hàn
Bàn là
Máy khoan
Dụng cụ điện nào biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng ?
Máy sấy tóc
Dụng cụ điện nào biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng ?
Bóng đèn

## Slide 5
Dụng cụ điện biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành quang năng.
I - TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNH NHIỆT NĂNG
Máy bơm nước
Ấm điện
Quạt điện
Mỏ hàn
Bàn là
Máy khoan
Dụng cụ điện biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng.
Máy sấy tóc
Dụng cụ điện biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.
Bóng đèn

## Slide 6
ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ
II

## Slide 7
Heinrich Lenz
(1804-1865)
James Prescott Joule
(1818-1889)
Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q, I, R và t được nhà vật lí người Anh J.P.Jun và nhà vật lí người Nga H.Len-xơ độc lập tìm ra bằng thực nghiệm và phát biểu thành định luật mang tên hai ông.

## Slide 8
Q = I2Rt
II - ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
Trong đó:
    I: cường độ dòng điện (A)
    R: điện trở (Ω)
    t: thời gian (s)
    Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)
Phát biểu định luật
Hệ thức của định luật

## Slide 9
Q = 0,24I2Rt
Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun – Len-xơ là:
LƯU Ý
II - ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ

## Slide 10
VẬN DỤNG
III

## Slide 11
Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên ?
BÀI 1
III - VẬN DỤNG
+ Theo định luật Jun – Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra:
Q = I2Rt
Mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau.
+ Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp kim có điện trở lớn, lớn hơn nhiều so với điện trở dây nối.
Do đó: nhiệt lượng toả ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn ở dây nối
→ Dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng lên.

## Slide 12
Một dây dẫn có điện trở 40Ω được đặt vào hiệu điện thế 20V.
Tính nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra trong 25 phút theo đơn vị Jun và đơn vị Calo.
BÀI 2
III - VẬN DỤNG
Tóm tắt
R = 40Ω
U = 20V
t = 25 phút = 1500s
Q = ?
Giải
Nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra theo đơn vị Jun là:
Q = t = .1500 = 15 000(J)
Q = I2Rt = UIt = t
Nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra theo đơn vị Calo là:
Q = 0,24. t = 0,24. .1500 = 3 600(calo)

## Slide 13
Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K.
BÀI 3
III - VẬN DỤNG
Tóm tắt
220V-1000W
U = 220V
V = 2l → m = 2kg
t1 = 200C
t2 = 1000C
c = 4 200J/kg.K
t = ?
Giải
Vì ấm điện sử dụng ở hiệu điện thế U = 220V đúng bằng với hiệu điện thế định mức nên công suất của ấm bằng với công suất định mức: P = 1 000W
Nhiệt lượng mà nước cần nhận được là:
Q = mct = 2.4200.(100 – 20) = 672 000(J)
Điện năng của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian t là:
A = P .t = 1000.t
Ta có: A = Q
→ 1000t = 672000
→ t = 672000 : 1000 = 672(s) = 11,2(phút)

## Slide 14
GHI NHỚ
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
Q = I2Rt

## Slide 15
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Tùy theo vật liệu và tiết diện dây dẫn chỉ chịu được những dòng điện có cường độ nhất định. Quá mức đó, theo định luật Jun – Len-xơ, dây dẫn có thể nóng đỏ, làm chảy vỏ bọc và gây hỏa hoạn.
Sử dụng cầu chì mắc nối tiếp với mỗi dụng cụ điện, khi có sự cố, cường độ dòng điện tăng lên quá mức cho phép, thì dây chì sẽ nóng chảy và ngắt mạch tự động, tránh được tổn thất. Vì thế, dây chì và dây dẫn điện phải có tiết diện được tính toán phù hợp với cường độ dòng điện định mức.
Cường độ dòng điện định mức (A) | Tiết diện dây đồng (mm2) (để dây không bị nóng đáng kể) | Tiết diện dây chì (mm2) (để dây nóng chảy và đứt)
1 2,5 10 | 0,1 0,5 0,75 | 0,3 1,1 3,8
Bảng 1: Tiết diện dây đồng và dây chì được quy định theo cường độ dòng điện định mức

## Slide 16
CẢM ƠN CÁC EM !