## Slide 1
TRƯỜNG THCS .............
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ MÔN CÔNG NGHỆ
LỚP 8

## Slide 2
NỘI DUNG
01
02
03
04
KHỞI ĐỘNG
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
LUYỆN TẬP
VẬN DỤNG

## Slide 3
PART1
KHỞI ĐỘNG
    Trả lời câu hỏi

## Slide 4
Hãy quan sát H4.1- bản vẽ lắp bộ ghép đinh tán và nêu trình tự đọc bản vẽ lắp hình 4.1

## Slide 5
* Trình tự đọc bản vẽ lắp hình 4.1
- Khung tên
- Bảng kê
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Phân tích chi tiết
- Tổng hợp

## Slide 6: BÀI 4. BẢN VẼ LẮP (tiết 2)

## Slide 7
CẤU TRÚC BÀI HỌC
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
VẬN DỤNG
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
BÀI 4: BẢN VẼ LẮP
(TIẾT 2)

## Slide 8
PART2
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Đọc bản vẽ lắp

## Slide 9: II. Đọc bản vẽ lắp
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ bản lề
1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm: - Tỉ lệ bản vẽ: | ..................................................... .....................................................
2. Bảng kê | - Tên gọi chi tiết và số lượng | ....................................................
3. Hình biểu diễn | - Hình chiếu - Các hình biểu diễn khác | .................................................... ....................................................
4. Kích thước | - Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm - Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | .................................................... .................................................... ....................................................
5.Phân tích chi tiết | - Vị trí các chi tiết . Có thể tô màu khác nhau cho các chi tiết để dễ phân biệt | 
6. Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp | .................................................... ....................................................
? Quan sát hình 4.6 SGK, nêu rõ trình tự đọc bản vẽ lắp
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP

## Slide 10: - Bộ bản lề
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ bản lề
1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm: - Tỉ lệ bản vẽ: | 
2. Bảng kê | - Tên gọi chi tiết và số lượng | 
3. Hình biểu diễn | - Hình chiếu - Các hình biểu diễn khác | 
4. Kích thước | - Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm - Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | 
5.Phân tích CT | - Vị trí các chi tiết . | 
6. Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp | 
Nêu tên gọi sản phẩm
Tỉ lệ bản vẽ là bao nhiêu?
- 1:2
Trong bảng kê nêu tên gọi chi tiết và số lượng?
- Bản lề (1), số lượng 2. - Vòng đệm (2), số lượng 1. - Chốt (3), số lượng 1
? Trong hình biểu diễn có những hình chiếu nào
- Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
Nêu kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau
- 100, 20, 78.
- Kích thước lắp giữa chi tiết (3) với các chi tiết (1), (2) đều là Ø10.
- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết
- 40, 33
- Tô màu các chi tiết như Hình 4.7
- Tháo chi tiết 1 bên dưới - 2 - chi tiết 1 ở trên - 3 - Lắp chi tiết 3 - chi tiết 1 phía trên – 2 – chi tiết 1 dưới
? Nêu kích thước chung: gồm chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP

## Slide 11
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ bản lề
1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm: - Tỉ lệ bản vẽ: | - Bộ bản lề - 1:2
2. Bảng kê | - Tên gọi chi tiết và số lượng | - Bản lề (1), số lượng 2. - Vòng đệm (2), số lượng 1. - Chốt (3), số lượng 1
3. Hình biểu diễn | - Hình chiếu - Các hình biểu diễn khác | - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
4. Kích thước | - Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm - Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 100, 20, 78. - Kích thước lắp giữa chi tiết (3) với các chi tiết (1), (2) đều là Ø10. - 40, 33
5.Phân tích chi tiết | - Vị trí các chi tiết | - Tô màu các chi tiết như Hình 4.7
6. Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp | - Tháo chi tiết 1 bên dưới - 2 - chi tiết 1 ở trên - 3 - Lắp chi tiết 3 - chi tiết 1 phía trên – 2 – chi tiết 1 dưới
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP

## Slide 12
N1: Đọc khung tên
N2: Đọc bản kê
N4: Đọc kích thước
N5: Phân tích chi tiết và Tổng hợp
N3: Đọc hình biểu diễn
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP
Chia lớp ra thành 5 nhóm lớn và các nhóm thực hành đọc H4.8 SGK vào phiếu học tập số 3

## Slide 13: Phiếu học tập số 3
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ giá đỡ
N1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm: - Tỉ lệ bản vẽ: | ..................................................... .....................................................
N2. Bảng kê | - Tên gọi chi tiết và số lượng | ....................................................
N3. Hình biểu diễn | - Hình chiếu - Các hình biểu diễn khác | .................................................... ....................................................
N4. Kích thước | - Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm - Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | .................................................... .................................................... ....................................................
N5. Phân tích chi tiết | - Vị trí các chi tiết . Có thể tô màu khác nhau cho các chi tiết để dễ phân biệt | 
N5. Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp | .................................................... ....................................................
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP

## Slide 14
3. Hình biểu diễn
2. Bảng kê
1. Khung tên
4. Kích thước

## Slide 15
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ giá đỡ
Trình tự đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm:
- Tỉ lệ
- Bộ giá đỡ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi chi tiết và số lượng
- Giá đỡ (1), số lượng 2. - Trục (2), số lượng 1.
3. Hình
biểu diễn
- Hình chiếu
- Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
- Các hình biểu diễn khác
4. Kích thước
- Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm
- Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau
- 186, 60, 60.
- Kích thước lắp giữa chi tiết (1) và (2) là Ø20.
- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết
- 156, 30.
5.Phân tích chi tiết
- Vị trí các chi tiết . Có thể tô màu khác nhau cho các chi tiết để dễ phân biệt
- Tô màu các chi tiết như Hình 4.1 dưới đây để phân biệt ranh giới mỗi chi tiết
6. Tổng hợp
- Trình tự tháo, lắp
- Tháo chi tiết 1 giá đỡ - chi tiết trục 2
- Lắp chi tiết trục 2 vào chi tiết giá đỡ 1

## Slide 16
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả đọc bộ giá đỡ
1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm: - Tỉ lệ bản vẽ: | - Bộ giá đỡ - 1:2
2. Bảng kê | - Tên gọi chi tiết và số lượng | - Giá đỡ (1), số lượng 2. - Trục (2), số lượng 1.
3. Hình biểu diễn | - Hình chiếu - Các hình biểu diễn khác | - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
4. Kích thước | - Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm - Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 186, 60, 60. - Kích thước lắp giữa chi tiết (1) và (2) là Ø20. - 156, 30.
5.Phân tích chi tiết | - Vị trí các chi tiết . Có thể tô màu khác nhau cho các chi tiết để dễ phân biệt | - Tô màu các chi tiết như Hình 4.1 dưới đây để phân biệt ranh giới mỗi chi tiết
6. Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp | - Tháo chi tiết 1 giá đỡ - chi tiết trục 2 - Lắp chi tiết trục 2 vào chi tiết giá đỡ 1
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP
II. ĐỌC BẢN VẼ LẮP

## Slide 17
PART3
LUYỆN TẬP
Game “Dọn sạch đại dương”

## Slide 18
Môi trường biển, sông, hồ đang bị ô nhiễm do rác thải của con người. Hãy cứu các loài sinh vật dưới biển bằng cách dọn sạch rác qua việc trả lời đúng các câu hỏi.

## Slide 19
DỌN SẠCH
ĐẠI DƯƠNG

## Slide 20
4
1
2
3

## Slide 21
Câu 1: Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

## Slide 22: Câu 2. Các hình biểu diễn trên bản vẽ H4.6 gồm có: A. Hình chiếu đứng, Hình chiếu bằng B. Hình chiếu bằng, Hình chiếu đứng C. Hình chiếu đứng, Hình chiếu cạnh D. Hình chiếu đứng, Hình chiếu bằng, Hình chiếu cạnh

## Slide 23: Bảng kê
Tổng hợp
Câu 3. Hãy ghi số thứ tự vào các ô trống của những mục dưới đây để hoàn thành trình tự đọc bản vẽ lắp.
Khung tên
Phân tích chi tiết
Kích thước
Hình biểu diễn
1
2
3
4
5
6

## Slide 24
Tên gọi sản phẩm
Câu 4. Hãy xác định những nội dung cần đọc trong khung tên của bản vẽ lắp ?
Khung tên
Tỉ lệ bản vẽ:

## Slide 25
PART4
VẬN DỤNG
Vận dụng thực tế

## Slide 26: ? Hãy nghiên cứu, tìm tòi cách tháo, lắp 1 vật dụng đơn giản trong gia đình em. (Gợi ý: máy xay sinh tố, phích cắm điện, quạt điện đơn giản,…). Và viết ra giấy trình tự tháo lắp để tiết học sau GV chữa bài.

## Slide 27: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hs tra cứu thông tin trên internet người ta sử dụng phần mềm nào để vẽ bản vẽ lắp
- Chuẩn bị bài: Đọc và nghiên cứu bài Bản vẽ nhà