## Slide 1
Baøi 47
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM
TRONG MAÙY AÛNH
Việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đã cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số . Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính .

## Slide 2
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
I. Cấu tạo của máy ảnh :
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
* Ghi nhớ :
Buồng tối
Vật kính
Vị trí đặt phim

## Slide 3
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
II. Ảnh của một vật trên phim :
1. Trả lời các câu hỏi :
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
II. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM
1. Traû lôøi caùc caâu hoûi
2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh
C3. Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính . Trong hình này AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm . Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ .
2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :

## Slide 4
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
II. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM
1. Traû lôøi caùc caâu hoûi
2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh
+ Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B .
2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :
+ Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB’ . Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F .
+ Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính .
I
F
A’
B’
* Cách vẽ :

## Slide 5
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
II. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM
1. Traû lôøi caùc caâu hoûi
2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh
C4 : Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1 .
2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :
I
F
A’
B’
TL : Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là :
* Kết luận : Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

## Slide 6
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
II. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM
1. Traû lôøi caùc caâu hoûi
2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh
III. VAÄN DUÏNG :
C5 : Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim .
III. Vận dụng :
Buồng tối
Vật kính
Vị trí đặt phim

## Slide 7
SÖÏ TAÏO AÛNH TREÂN PHIM TRONG MAÙY AÛNH
BAØI 47
NOÄI DUNG
I. CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY AÛNH
II. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TREÂN PHIM
1. Traû lôøi caùc caâu hoûi
2. Veõ aûnh cuûa 1 vaät ñaët tröôùc maùy aûnh
* Ghi nhớ :
III. VAÄN DUÏNG :
C6 : Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m . Phim cách vật kính 6cm . Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm ?
III. Vận dụng :
TL : Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là :