## Slide 1
Chào mừng các em đến với giờ dạy
GV thực hiện: Đỗ Mai Hòa

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bản vẽ kỹ thuật gồm những tiêu chuẩn nào ?
Em hãy trình bày tiêu chuẩn về các nét vẽ?
*Các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật gồm: Khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ và ghi kích thước.
*Gồm các nét vẽ:
- Nét liền đậm: cạnh thấy, đường bao thấy
- Nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng….
- Nét nứt mảnh: cạnh khuất, đường bao khuất.
- Nét gạch dài - chấm - mảnh: đường tâm, đường trụ đối xứng.
* Chiều rộng nét vẽ thường lấy : 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4;2mm.

## Slide 3
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 4
Hình ảnh của chiếc ghế trong Hình 2.1 sẽ như thế nào khi nhìn theo hai hướng khác nhau a và b? Hãy vẽ phác hình ảnh thu được từ mỗi hướng nhìn đó.
Nhóm 1,2 vẽ hướng b.
Nhóm 3,4 vẽ hướng a

## Slide 6
I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
Là phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình dạng và kích thước của vật thể
1.Phép chiếu vuông góc
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 7
Em nhận xét gì về đặc điểm các tia chiếu AA’, BB’, CC’, DD’?
- Mặt phẳng P được gọi là mặt phẳng chiếu.
- Các đường thẳng AA’, BB’, CC’, DD’ gọi là tia chiếu
- Các điểm A’; B’; C’; D’ tương ứng là hình chiếu vuông góc của các điểm A, B, C, D trên mặt phẳng P
Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.
Thế nào là Phép chiếu vuông góc?
H 2.2

## Slide 8
I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
Là phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình dạng và kích thước của vật thể
1.Phép chiếu vuông góc
Là phép chiếu mà các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 9
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
2.Các hình chiếu vuông góc
a. Các mặt phẳng hình chiếu
- Maët phaúng chính dieän goïi laø maët phaúng chieáu ñöùng.
Maët phaúng
chieáu ñöùng
- Maët phaúng naèm ngang goïi laø maët phaúng chieáu baèng.
- Maët phaúng ôû caïnh beân phaûi laø maët phaúng chieáu caïnh.

## Slide 10
Hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu bằng
- Hình chieáu ñöùng coù höôùng chieáu töø tröôùc tôùi.
- Hình chieáu baèng coù höôùng chieáu töø treân xuoáng.
b. Các hình chiếu
- Hình chieáu caïnh coù höôùng chieáu töø traùi sang.

## Slide 11
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
2.Các hình chiếu vuông góc
a. Các mặt phẳng hình chiếu
b. Các hình chiếu
+ Hình chiếu đứng: là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng chiếu từ trước lên mặt phẳng chiếu đứng.
+ Hình chiếu bằng: là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng chiếu từ trên lên mặt phẳng chiếu bằng
+ Hình chiếu cạnh: là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng chiếu từ trái lên mặt phẳng chiếu cạnh.

## Slide 12
Treân baûn veõ kó thuaät, caùc hình chieáu cuûa moät vaät theå ñöôïc veõ treân cuøng moät maët phaúng cuûa baûn veõ. Vì vaäy, sau khi chieáu vaät theå, maët phaúng chieáu baèng ñöôïc môû xuoáng döôùi vaø maët phaúng chieáu caïnh ñöôïc môû sang beân traùi cho truøng vôùi maët phaúng chieáu ñöùng. Ta coù baûn veõ nhö hình beân döôùi:

## Slide 13
Baûn veõ
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng
Em hãy quan sát các hình bên và cho biết vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ ?
- Hình chiếu đứng nằm ở phía trên góc trái của bản vẽ.
- Hình chiếu bằng nằm ở phía dưới hình chiếu đứng.
- Hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu đứng và ở phía trên của bản vẽ.
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc
2.Các hình chiếu vuông góc
a. Các mặt phẳng hình chiếu
b. Các hình chiếu
c. Vị trí các hình chiếu

## Slide 14
Em hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.6a, b, c?
- Hình 2.6a: Hình chóp đều
- Hình 2.6b: Hình lăng trụ đều
- Hình 2.6c: hình hộp chữ nhật

## Slide 15
II.Hình chiếu vuông góc của khối đa diện
1.Các khối đa diện thường gặp
- Hình hộp chữ nhật
- Hình lăng trụ đều.
- Hình chóp đều.
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 16
Nhóm 1 Quan sát Hình 2.7a, b trả lời câu hỏi khám phá phần 2
Nhóm 2 Quan sát Hình 2.8a, b trả lời câu hỏi khám phá phần 3
Nhóm 3 Quan sát Hình 2.9a, b trả lời câu hỏi khám phá phần 4

## Slide 17
1.Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái?
- Hướng chiếu 1: hướng từ trước vào
- Hướng chiếu 2: hướng từ trên xuống
- Hướng chiếu 3: hướng từ trái sang

## Slide 18
III.Hình chiếu vuông góc của khối đa diện
2. Hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật
Hình chiếu đứng có hình dạng chữ nhật
có a chiều dài , h chiều cao
Hình chiếu bằng có hình dạng chữ nhật
với a chiều dài , b chiều rộng
Hình chiếu cạnh hình dạng chữ nhật có
h chiều cao , b chiều rộng
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 19
2. Quan sát Hình 2.8 và cho biết: Các hình chiếu vuông góc có hình dạng như thế nào?
Chúng thể hiện những kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?
- Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật với h chiều cao , a chiều đáy.
- Hình chiếu bằng có dạng hình tam giác đều với các cạnh a bằng nhau , b chiều cao đáy.
- Hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật với h chiều cao, b chiều cao đáy.

## Slide 20
III.Hình chiếu vuông góc của khối đa diện
2. Hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác đều
- Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật với h chiều cao , a chiều dài đáy.
- Hình chiếu bằng có dạng hình
tam giác đều với a dài cạnh đáy,
b cao đáy .
- Hình chiếu cạnh có dạng hình
chữ nhật: h chiều cao, b cao đáy .
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 21
3. Quan sát Hình 2.9 và cho biết kích thước xác định và đặc điểm hình chiếu của khối hình chóp tứ giác đều.
- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là các tam giác cân cạnh a, chiều cao h
- Hình chiếu bằng là hình vuông có 2 đường chéo cạnh a

## Slide 22
III.Hình chiếu vuông góc của khối đa diện
3. Hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều
- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là các tam giác cân cạnh a, chiều cao h
- Hình chiếu bằng là hình vuông cạnh a
TIẾT 2- BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 23
LUYỆN TẬP
Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết: Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.11.

## Slide 24
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học kỹ bài
Hoàn thành bài tập phần luyện tập
Xem trước phần III bài 2