## Slide 1
R
Liệu ta có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi?
? Ω
R1
R2
Rtđ

## Slide 2
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
TIẾT 4- BÀI 4

## Slide 3
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp:
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7:
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp:
I
I1
I2
I
I1
I2
CĐDĐ: I = I1 = I2

## Slide 4
U1 = 4,5V
HĐT: U = U1 + U2
U2 = 4,5V
U = 9V

## Slide 5: Kết luận :
Trong đoạn mạch nối tiếp:
Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U = U1 + U2

## Slide 6: 2.Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

## Slide 7
C2: Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
Do R1nối tiếp R2 nên theo (1) ta có:
I = I1 = I2
Theo đ/luật Ôm, ta có:
(3)

## Slide 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó
Kết luận :
U1
R1
U2
R2

## Slide 9: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1. Điện trở tương đương
Điện trở tương đương (Rtđ) là một điện trở có thể thay thế cho các điện trở sao cho với cùng 1 hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
Rtđ = R1 + R2

## Slide 10
C3: Hãy chứng minh Rtđ = R1 + R2
Giải: Vì R1 nt R2
=> U = U1 + U2
<=> I.R = I1R1 + I2R2
Mà I = I1 = I2
=> R = R1 + R2 (đpcm)
https://www.youtube.com/watch?v=I6L3QMzs0c4

## Slide 11
3. Thí nghiệm kiểm tra
Hình 4.1
Hình 4.2
Mắc mạch điện theo h 4.1; h 4.2 để kiểm tra lại công thức?
4. Kết luận:
Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc ................. có điện trở tương đương bằng ………………………………………
nối tiếp
tổng các điện trở thành phần
Chú ý: SGK trang 12

## Slide 12
CỨU LẤY CÁ VOI
III. LUYỆN TẬP
TRÒ CHƠI

## Slide 13: IV. VẬN DỤNG
C4
Cho mạch điện như sơ đồ hình 4.2
+ Khi công tắc K mở, 2 đèn có hoạt động không? Vì sao?
+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, 2 đèn có hoạt động không? Vì sao?
+ Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?
Trong mạch điện mắc nối tiếp các dụng cụ điện nếu 1 dụng cụ điện bị hỏng làm mạch điện hở thì các dụng cụ điện còn lại sẽ không hoạt động.

## Slide 14
C5
Trả lời:
Điện trở tương đương của đoạn mạch a:
Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω
b) Điện trở tương đương của đoạn mạch b:
Rtđ = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60Ω
=> Rtđ của đoạn mạch b lớn gấp 3 lần các điện trở thành phần.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.
b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới là bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần?
Cho 2 điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a

## Slide 15
*Mở rộng cho đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

## Slide 16
Bài tập
Hai điện trở R1 , R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.
Vẽ sơ đồ mạch điện trên.
Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
0,2 A
A B

## Slide 17
R1 = 5Ώ
R2 = 10Ω
I = 0,2A
U1 = ? (V)
U2 = ? (V)
UAB = ? (V)
Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở:
Tóm tắt
Giải
0,2 A
A B
Do mạch mắc nối tiếp nên ta có: I = I1 = I2 = 0,2A
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch:

## Slide 19: BÀI TẬP VỀ NHÀ
Học thuộc phần ghi chép bài học.
Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
Hoàn thành các bài tập 4.2,4.3,4.4,4.5 SBT
Đọc kỹ trước nội dung bài: “Đoạn mạch song song”