## Slide 1: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

## Slide 2
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu định nghĩa chung về GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo và xác định GHĐ và ĐCNN của thước dưới đây.
Câu 2: Nêu cách để đo đạc bằng thước.

## Slide 3
CÂN VOI

## Slide 4
MỞ ĐẦU
Hai cốc giống nhau chứa cùng một thể tích chất lỏng: Một cốc chứa nước và một cốc chứa dầu ăn. Khối lượng của hai chất lỏng trong hai cốc có bằng nhau không? Làm sao để biết được chính xác điều đó?
Cốc chứa nước
Cốc chứa dầu ăn

## Slide 5: BÀI 5
ĐO KHỐI LƯỢNG

## Slide 6: NỘI DUNG CHÍNH
ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
1
2

## Slide 7: ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG 1

## Slide 8
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết?
Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng
Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam (kilogram).
Kí hiệu: kg.
Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt ở Viện Đo lường quốc tế ở Pháp.
Hình 5.1. Mẫu quả cân.

## Slide 9
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng
Đơn vị | Kí hiệu | Đổi ra kg
Miligam (miligram) |  | 
Gam (gram) |  | 
Hectôgam (Hectogram) Còn gọi là lạng |  | 
Yến |  | 
Tạ |  | 
Tấn |  | 
mg
g
hg
-
-
t
1 mg = 0,000 001 kg
1 g = 0,001 kg
1 hg = 0,1 kg
1 yến = 10 kg
1 tạ = 100 kg
1 t = 1000 kg
Bảng 5.1. Các ước số và bội số thập phân của đơn vị kilôgam thường gặp.

## Slide 10
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng
Đổi các đơn vị sau:
500 g = .............. kg
3 tấn = ........... kg
5 tạ = ........... kg
2 kg = ........... g
0,5
3 000
500
2 000
1 500
3,2
1,5 kg = ...............g
3200 g = ............. kg
2 héctôgam = .................. g
2,5 tấn = ........... kg
200
2 500

## Slide 11
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng
Để đo khối lượng người ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau: cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân Roberval,…

## Slide 12
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
2. Em hãy nêu thêm một số loại cân khác mà em biết và nêu ưu thế của từng loại cân đó.
Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng
Cân đồng hồ
Cân điện tử
(dùng để đo các vật có khối lượng nhỏ đến vừa).
(cân các vật có khối lượng rất nhỏ như cân hóa chất, cân vàng, cân điện tử mini nhà bếp, đến cân hàng hóa..., sử dụng phổ biến tại các chợ, cửa hàng, siêu thị để cân trọng lượng sản phẩm).

## Slide 13
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
2. Em hãy nêu thêm một số loại cân khác mà em biết và nêu ưu thế của từng loại cân đó.
Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng
Trạm cân điện tử
(dùng để cân ô tô, xe tải khối lượng lớn).

## Slide 14
1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG
Em hãy đọc tên loại cân dưới đây và cho biết GHĐ và ĐCNN của cân.
Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng
Cân đồng hồ
GHĐ: 5kg
ĐCNN: 20g

## Slide 15
2. Quan sát các hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra đâu là cân tiểu ly, cân điện tử, cân đồng hồ, cân xách?
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 1
Luyện tập
Cân tiểu ly
Cân điện tử
Cân đồng hồ
Cân xách

## Slide 16
3. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ. B. cân Roberval.
C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
4. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ B. cân đòn C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
Luyện tập

## Slide 17: THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
2

## Slide 18
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
3. Có các cân như hình 5.3, để đo khối lượng cơ thể ta nên dùng loại cân nào? Đo khối lượng hộp bút ta nên dùng loại cân nào? Tại sao?
Ước lượng khối lượng của vật và lựa chọn cân phù hợp
Đo khối lượng cơ thể
Đo khối lượng hộp bút

## Slide 19
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
Khi đo khối lượng của một vật bằng cân thì cần ước lượng khối lượng của nó, từ đó lựa chọn loại cân phù hợp để phép đo được chính xác.
Ước lượng khối lượng của vật và lựa chọn cân phù hợp

## Slide 20
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
4. Em hãy quan sát hình 5.4 và nhận xét về cách hiệu chỉnh cân ở hình nào thì thuận tiện cho việc đo khối lượng của vật.
Các thao tác khi đo khối lượng
Cách hiệu chỉnh cân ở hình 5.4a thuận tiện hơn cho việc đo khối lượng của vật vì mũi kim đang dừng ở vạch số 0.



## Slide 21
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
5. Quan sát hình 5.5 và cho biết cách đặt mắt để đọc khối lượng như thế nào là đúng.
Các thao tác khi đo khối lượng
Khi đọc, ta phải đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt cân.




## Slide 22
LUYỆN TẬP
Hãy cho biết khối lượng mỗi thùng hàng trong hình 5.6 là bao nhiêu kilogam? (Biết ĐCNN của cân này là 1kg).
39 kg
39 kg

## Slide 23
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
- Hiệu chỉnh cân về vạch số 0 trước khi đo.
- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt cân.
- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.
Các thao tác khi đo khối lượng
Khi sử dụng cân đồng hồ để đo khối lượng của một vật cần lưu ý:

## Slide 24
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
6. Thực hiện lần lượt đo khối lượng của viên bi sắt và cặp sách. Hoàn thành theo mẫu bảng 5.2.
Đo khối lượng bằng cân
* Dụng cụ:
- Một số loại cân trong phòng thực hành;
- 1 viên bi sắt;
- 1 cặp sách.

## Slide 25
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
Đo khối lượng bằng cân
* Tiến hành đo:
- Ước lượng khối lượng viên bi sắt;
- Lựa chọn cân phù hợp;
- Hiệu chỉnh cân;
- Đặt viên bi sắt lên cân. Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
- Làm tương tự các bước trên khi đo khối lượng cặp sách.

## Slide 26
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
Đo khối lượng bằng cân
* m là khối lượng trung bình của vật;
m1, m2, m3 là khối lượng của vật trong các lần đo.

## Slide 27
2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG
Ghi nhớ
Khi đo khối lượng của một vật bằng cân, ta cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Ước lượng khối lượng vật cần đo.
Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo.
Bước 4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.

## Slide 28: VẬN DỤNG

## Slide 29
VẬN DỤNG
+ Bước 1: Ước lượng khối lượng hộp bút.
+ Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
+ Bước 3: Hiệu chỉnh cân về mức 0.
+ Bước 4: Đặt hộp bút lên cân hoặc treo hộp bút vào móc cân.
+ Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.
Mô tả cách đo, tiến hành đo khối lượng hộp đựng bút của em và so sánh kết quả đo được với kết quả ước lượng của em.

## Slide 30: BÀI TẬP

## Slide 31
Bài 1. Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta và các ước số, bội số thường dùng của đơn vị này.
- Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta là kilogam(kg) và các ước số, bội số thường dùng là:
+ Tấn (t) : Ta có 1 tấn = 10 tạ = 1000 kg
+ Tạ: Ta có 1 tạ = 10 yến = 100 kg
+ Yến: Ta có 1 yến = 10 kg
+ Kilogam (kg): Ta có 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1000 g
+ Hectogam (hg) : Ta có 1 hg = 10 dag = 100 g = 0,1 kg
+ Dacagam (dag) : Ta có 1 dag = 10 g = 0,01 kg
+ Gam (g) : Ta có 1 g = 0,001 kg
+ Miligam (mg) : Ta có 1mg = 0,000001kg

## Slide 32
Bài 2. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ. B. cân Roberval.
C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
Bài 3. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ. B. cân Roberval.
C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.



## Slide 33
Bài 3. Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình đưới đây để cân hoa quả. Hãy cho biết GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả được đặt trên đĩa cân.
Khối lượng của lượng hoa quả là: 240g.
GHĐ: 3 kg.
ĐCNN: 20 g.

## Slide 34: TẠM BIỆT CÁC EM!