## Slide 1: Tiết 10+11 – Bài 6: ĐO KHỐI LƯỢNG
Ms. Ngan

## Slide 2: KHỞI ĐỘNG Làm thế nào để biết chính xác số cân nặng hiện tại của bạn?

## Slide 3: I. Đơn vị đo khối lượng

## Slide 4: Khối lượng là gì?
“Khối lượng tịnh” ghi trên mỗi bao bì có ý nghĩa gì?

## Slide 5: I. Đơn vị đo khối lượng
- Khối lượng là số đo lượng chất của vật (lượng chất chứa trong vật)
- Trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (Kí hiệu: kg)
Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt tại Viện Đo lường quốc tế ở Pháp.
Kilogam mẫu là khối lượng của một khối trụ tròn xoay có đường kính và chiều cao đều là 39 mm, làm bằng bạch kim pha iridi, được đặt ở Viện Đo lường Quốc tế Pháp
39mm
39mm

## Slide 6
* Các đơn vị khối lượng khác thường gặp:
- gam (Kí hiệu g): 1g = kg  1 kg = 1000 g
1
1000
- héctôgam (Còn gọi là lạng): 1 lạng = 100 g
- tấn (Kí hiệu là t): 1 t = 1000 kg
- miligam (Kí hiệu mg): 1 mg = g  1 g = 1000 mg
1
1000
- tạ : 1 tạ = 100 kg
- yến : 1 yến = 10 kg

## Slide 7: II. Dụng cụ đo khối lượng
50%
50%

## Slide 8: Một số dụng cụ khối lượng thông dụng
Cân đồng hồ

## Slide 9
Một số dụng cụ khối lượng thông dụng
Cân y tế

## Slide 10
Một số dụng cụ khối lượng thông dụng
Cân điện tử

## Slide 11
Một số dụng cụ khối lượng khác
Cân robecvan
Cân đòn
Cân móc

## Slide 12
Xác định GHĐ và ĐCNN của cân trong các trường hợp sau:
Hình a
Hình c
Hình b
GHĐ: 1000 g
ĐCNN: 5 g
GHĐ: 15 kg
ĐCNN: 0,05 kg
GHĐ: 130 kg
ĐCNN: 1 kg

## Slide 13: III. Cách đo khối lượng

## Slide 14
1. Dùng cân đồng hồ
Đĩa cân
Ốc điều chỉnh
Kim cân
Bảng chia độ

## Slide 15
1. Dùng cân đồng hồ
- B1: Ước lượng khối lượng của vật để chọn cân có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
- B3: Đặt vật cần cân lên đĩa cân.
- B4: Mắt nhìn vuông góc với vạch chia trên mặt cân ở đầu kim cân.
- B2: Vặn ốc điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.
- B5: Đọc và ghi kết quả.

## Slide 16
2. Dùng cân điện tử
3. Cảm biến trọng lượng
2. Bộ chỉ thị cân
1. Đĩa cân
2. Bộ chỉ thị cân

## Slide 17
2. Dùng cân điện tử
- B1: Ước lượng khối lượng cần cân để chọn
đơn vị thích hợp (nhấn nút “Units”.- chọn g, kg…)
- B3: Sử dụng kẹp hoặc găng tay để đặt bình đựng hoá chất/ dụng cụ đựng vật mẫu lên đĩa cân (tránh để dầu, mỡ… dính vào vật cần đo sẽ làm sai lệch kết quả đo.
- B2: Đặt mẫu vật cần cân nhẹ nhàng trên đĩa cân (nhấn nút “TARE” để cân tự động khấu trừ khối lượng vật chứa)

## Slide 18
Hoạt động trải nghiệm:
Pha một cốc trà quất (trà tắc)
Nguyên liệu gồm:
+ 50g đường (vàng, trắng)
+ 50g quất
+ 200ml nước trà
Chú ý:
Tuỳ theo sở thích có thể cho thêm đá

## Slide 19
1. Quan sát các hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra đâu là cân tiểu ly, cân điện tử, cân đồng hồ, cân móc?
Cân điện tử
Cân đồng hồ
Cân tiểu ly
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 1
Luyện tập
Cân móc

## Slide 20
Câu 2: Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ. B. cân Roberval.
C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
Câu 3: Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ B. cân đòn C. cân đồng hồ. D. cân tiểu li.
Luyện tập

## Slide 21
Vật liệu gồm:
+ 1 cái móc áo
+ 2 cốc giấy (nhựa)
+ Bộ quả cân (mẫu vật biết trước khối lượng)
+ Dây sợi
+ Thước các loại, kéo, bút, giấy bìa, băng kéo dính …
Thiết kế dụng cụ đo khối lượng

## Slide 22: Ghi nhớ
 Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.
 Đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg).
Người ta dùng cân để đo khối lượng.
Cách đo khối lượng bằng cân đồng hồ, cân điện tử.