## Slide 1: 6th Grade
Tiết 8+9 – Bài 5: ĐO CHIỀU DÀI
Ms. Ngan

## Slide 2: KHỞI ĐỘNG
A
B
C
D
a)
b)
A
B
C
D
Quan sát hình vẽ và cho biết đoạn thẳng AB hay CD dài hơn?

## Slide 3: Đơn vị đo độ dài I.
6TH GRADE
m
cm
km
mm
dm
inch

## Slide 4: I. Đơn vị đo độ dài
Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m).
Ngoài ra còn có các đơn vị đo: km, dm, cm, mm
    1m = …………… dm
    1,3 dm = …………… cm
    1mm = …………… m
    6,75 km = …………… m
10
13
0,001
6750

## Slide 5
Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây người ta thường dùng đơn vị đo nào?
Độ cao cửa sổ
Độ sâu hồ bơi
Chu vi quả cam
Độ dày cuốn sách
Khoảng cách từ
HN- Huế
m
m
cm
cm
km

## Slide 6: II. Dụng cụ đo chiều dài

## Slide 7: Một số loại thước thông dụng
Hình a
Hình c
Hình b
Hình d
Thước kẻ
Thước dây
Thước cuộn
Thước kẹp

## Slide 8: Vận dụng
Chọn thước phù hợp với các phép đo sau

## Slide 9: Vận dụng

## Slide 10: II. Dụng cụ đo độ dài
Giới hạn đo (GHĐ) là độ dài lớn nhất ghi trên dụng cụ đo.
Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo.
    ĐCNN =
Giới hạn đo (GHĐ)
Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)

## Slide 11: Vận dụng
Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước sau
a) GHĐ : 100cm
ĐCNN: 0,5cm
b) GHĐ : 10cm
ĐCNN: 0,5cm
c) GHĐ : 10cm
ĐCNN: 0,1cm

## Slide 12: III. Cách đo chiều dài
6TH GRADE

## Slide 13: Đặt bút thế nào thì đúng?
Đặt mắt thế nào thì đúng?

## Slide 14: III. Cách đo chiều dài
Bước 1: Ước lượng chiều dài cần
đo để chọn thước đo thích hợp.
Bước 2: Đặt thước dọc theo chiều
dài cần đo, vạch số 0 của thước
ngang với một đầu của vật.
Bước 3: Mắt nhìn theo hướng
vuông góc với cạnh thước ở đầu
kia của vật.
Bước 4: Đọc kết quả đo theo vạch
chia gần nhất với đầu kia của vật.
Bước 5: Ghi kết quả đo theo
ĐCNN của thước.

## Slide 15: Đọc kết quả trong hình?
7 cm
6,6 cm
7,5 cm

## Slide 16: IV. Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích
6TH GRADE

## Slide 17: 1. Đơn vị đo thể tích
Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l)
Ngoài ra còn có các đơn vị: dm3, cm3, mm3, ml, cc.
1 lít = 1dm3, 1ml = 1cm3( 1cc)
6TH GRADE
1 = ……… = ……………
1 = ………lít = ……………ml
1000
1.000.000
1000
1.000.000

## Slide 18: 2. Dụng cụ đo thể tích
Bình chia độ
Ca đong

## Slide 19: 3. Cách đo thể tích
Đặt bình thế nào thì đúng?
Đặt mắt thế nào thì đúng?

## Slide 20
50
100
150
200
Cm3
250
Đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ

## Slide 21
Đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình tràn

## Slide 22
Thể tích của vật
Đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình tràn

## Slide 23: Thể tích vật rắn không thấm nước Dùng bình chia độ Dùng bình tràn Thể tích của phần chất lỏng dâng lên chính bằng thể tích của vật. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra chính bằng thể tích của vật.

## Slide 24: Luyện tập
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng
A. thước đo. B. gang bàn tay.
C. sợi dây. D. bàn chân.
Câu 2. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.
D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.

## Slide 25: Luyện tập
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2 B. m C. kg D. l.
Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm. D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.

## Slide 26: Luyện tập
Câu 5. Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
A. (2), (1), (3). B. (3), (2), (1).
C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (1).

## Slide 27: Hoạt động trải nghiệm
Đo đường kính nắp chai
6TH GRADE
Dụng cụ: Có thể dùng
Dây
Thước thẳng
Bút chì
Giấy trắng
kéo

## Slide 28: Hướng dẫn về nhà - Thực hiện hoạt động trải nghiệm. - Làm bài 5 – SBT - Đọc bài 6 – Đo khối lượng.
6TH GRADE