## Slide 1
MÔN: KHTN 6

## Slide 2
Quan sát hình vẽ và so sánh chiều dài 2 đoạn thẳng trong từng hình sau?
A
B
C
D
TH1
TH2
A
B
C
D
Muốn biết chính xác ta phải làm gì?

## Slide 3
BÀI 5.
ĐO CHIỀU DÀI
GV Nguyễn Thị Thu Nga

## Slide 4
NỘI DUNG BÀI HỌC
1
Đơn vị độ dài
Dụng cụ đo chiều dài
Cách đo chiều dài
Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích
2
3
4

## Slide 5
I. Đơn vị độ dài:
Em hãy kể tên những đơn vị đo chiều dài mà em biết?
mét
dm
mm
km
cm
inch
(in)
mile
(dặm)
Em hãy cho biết trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị nào được dùng để đo độ dài ?
Đơn vị độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là mét ( kí hiệu là m)

## Slide 6
+ Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị độ dài là mét, kí hiệu là m
1milimét (mm)= 0,001m
1m=1000 mm
1centimét (cm)= 0,001m
1m=100 cm
1đềximét (dm)= 0,01m
1m=10 dm
1kilômét (km)= 1000m
1m=0,001 m

## Slide 7
Cần nhớ

## Slide 8
Ví dụ: Đổi đơn vị
1,25m = ..........dm
b. 0,1dm = .......mm
c. ........mm = 0,1m
d. .......cm = 0,5dm
e. 3 km = ...........m
12,5
10
100
5
3000
Trong thực tế còn có một số đơn vị đo độ dài khác như:
1 Hải lí ) khoảng 1850 m 1 Foot khoảng 0,3 m
1 Inch bằng 2,54 cm 1 yard khoảng 0,9 km
1 dặm (mile) khoảng 1,6 km

## Slide 9
Ti vi 32 inch
32 inch = 81,28 cm
1 Thước bằng 1m
1 Tấc bằng 1dm
1 Phân bằng 1cm
1 li bằng 1mm
7 Phân = 7 cm
Giầy cao 7 phân

## Slide 10
Em có biết:
Ngoài đơn vị đo độ dài là mét, một số quốc gia còn dùng các đơn vị đo độ dài khác:
+ 1 in (inch) = 2,54cm
+ 1 dặm (mile) = 1609m (≈ 1,6km)
Một số đơn vị đo chiều dài với khoảng cách lớn như đơn vị thiên văn (AU), đơn vị năm ánh sáng(ly) (1 n.a.s ≈ 9461 tỉ km ) và đơn vị đo dùng để đo kích thước các vật nhỏ micromet, nanomet, angstrom.
Tivi có màn hình 98 inch. Hãy tính chiều dài của tivi theo đơn vị cm?

## Slide 11
Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta sử dụng đơn vị nào?

## Slide 12
II. Dụng cụ đo chiều dài
Kể tên các loại thước ở hình 5.1 a, b, c, d
Hình a
Hình c
Hình d
Hình 5.1
Thước kẻ
Thước dây
Thước cuộn
Thước kẹp
Hình b

## Slide 13
II. Dụng cụ đo chiều dài
- Dụng cụ đo chiều dài là: Thước
- Một số loại thước: thước thẳng, thước cuộn, thước dây, thước kẹp

## Slide 14: Tìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:
Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
GHĐ là…………….
ĐCNN là………....
10 cm
0,1cm

## Slide 15
c)
a) GHĐ là 10cm
ĐCNNlà 0,5cm
b) GHĐ là 10cm
ĐCNN là 0,1cm
c) GHĐ là 15cm
ĐCNN là 1cm
Notes: Bài trước hs đã học định nghĩa về GHD, DCNN. Yêu cầu nhắc lại.

## Slide 16
Chọn loại thước đo thích hợp để đo độ dài
Bước chân của con
Chu vi ngoài của miệng cốc
Độ cao cửa ra vào lớp học
Đường kính trong của miệng cốc
Đường kính ngoài của ống nhựa
Thước thẳng
Thước cuộn
Thước dây
Thước kẹp
?

## Slide 17
Chọn loại thước đo thích hợp để đo độ dài
Đường kính trong của miệng cốc
Đường kính ngoài của ống nhựa
Thước thẳng
+ com pa
Thước kẹp

## Slide 18
III. Cách đo chiều dài
Lựa chọn nhanh thước đo trong các trường hợp sau và giải thích?
TH1: Đo độ dày sách giáo khoa KHTN 6.
TH2: Đo chiều cao của các bạn trong lớp.
TH3: Đo chiều dài và chiều rộng của phòng học.
Các loại thước đo được chọn:
Notes: Kết luận: Để đo được chiều dài cần chọn thước. Để chọn được thước thích hợp cần ước lượng chiều dài của vật cần đo trước

## Slide 19
Quan sát hình 4.3 cho biết đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

## Slide 20
Trò chơi: Tinh thần đồng đội
Vật cần đo | Dụng cụ đo |  |  | Lần đo 1 | Lần đo 2 | Lần đo 3 | Giá trị trung bình
 | Tên dụng cụ | GHD | ĐCNN |  |  |  | 
Chiều dài đoạn thẳng AB, CD |  |  |  | l1 = | l2 = | l3 = | ltb =
Độ dày quyển sách KHTN 6 |  |  |  | d1 = | d2 = | d3 = | dtb =
Chiều cao của bạn A và B ở phần đặt vấn đề |  |  |  | h1= | h2= | h3= | htb=
.......................... |  |  |  |  |  |  | 
.......................... |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Yêu cầu các nhóm đọc cách đo.

## Slide 21
Các bước đo chiều dài:
Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo để chọn thước đo có GHD và ĐCNN phù hợp.
Bước 2: Đặt thước đo đúng cách. ( Đặt dọc theo chiều dài vật cần đo, một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thước).
Bước 3: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
Bước 4: Ghi kết quả theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo. (Nếu đo nhiều lần thì kết quả đo chiều dài lấy là trung bình cộng của tất cả các lần đo).
Cần nhớ

## Slide 22
Phương pháp giải
1. Cách xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước đo
- Xác định GHĐ: là giá trị lớn nhất ghi trên thước
Xác định ĐCNN theo các bước:
+ Xác định đơn vị đo của thước
+ Xác định « n » là số khoảng cách chia giữa 2 số ghi liên tiếp ( số bé và số lớn)
+ ĐCNN = (số lớn – số bé ) / n (đơn vị như đơn vị ghi trên thước)
Ví dụ: Trên thước kẻ có ghi số lớn nhất là 30cm. Giữ số 1 và số 2 có 5 khoảng. Xác định GHĐ và ĐCNN
Hướng dẫn:
Tóm tắt: số lớn = 2; số bé = 1; n = 5
GHĐ = 30cm
ĐCNN = ( số lớn – số bé ) / n = (2 -1) / 5 = 0,2cm

## Slide 23
2. Cách đặt thước và đọc kết quả
-Đặt thước và mắt đúng cách
Đọc và ghi kết quả đúng quy định. Tính chiều dài vật theo công
Thức l = N + (n’ . ĐCNN)
Với:+N:giá trị nhỏ ghi trên thước mà ở gần đầu kia của vật cần đo
+ n’: là số khoảng chia kể từ vạch có giá trị nhỏ (N) đến vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
Ví dụ: xác định chiều dài của bút chì:
Hướng dẫn:Tóm tắt: n = 5; số lớn = 8; số bé = 7
Bài làm: ĐCNN = ( số lớn – số bé ) / n = (8 – 7) / 5 = 0,2 cm
N = 7 và n’ = 3
Vậy chiều dài của bút chì là: l = N + (n’ .ĐCNN) = 7 + (3.0,2) = 7,6 (cm)

## Slide 24
Em hãy phân tích và nêu nhận xét về cách đặt mắt và đặt thước ở hình bên. Hãy chỉ ra các lỗi (nếu có) trong phép đo này.

## Slide 25
IV.
Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích
Em hãy kể tên các đơn vị đo thể tích mà em biết?
Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (L)
1 m3 = 1000L
1mL = 1 cm3
Hãy dựa vào Hình 5.4 để mô tả cách đo thể tích?
Vật rắn không thấm nước bỏ lọt vào bình chia độ

## Slide 26
Bước 1: Đổ nước vào bình chia độ (V1)
Bước 2: Thả vật cần đo thể tích vào bình chia độ thì mực chất lỏng trong bình là V2= 200c3
Bước 3: Tính thể tích của vật bằng cách lấy V2 - V1

## Slide 27
Hãy dựa vào Hình 5.4 để mô tả cách đo thể tích?
Vật rắn không thấm nước không bỏ lọt vào bình chia độ

## Slide 28
Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước không bỏ lọt vào bình chia độ
Bước 1:Đổ đầy nước vào bình tràn
Bước 2: Thả chìm vật cần đo thể tích vào bình tràn cho nước tràn ra.
Bước 3:Thể tích nước tràn ra khi thả chìm vật bằng thể tích vật. Muốn biết thể tích của vật ta đo thể tích nước tràn ra.

## Slide 29
LUYỆN TẬP
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng
A.thước đo.
B.gang tay
C. sợi dây.
D. bàn chân
Câu 2. Giới hạn đo của thước là
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.
D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.

## Slide 30
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2 B. m C. kg D. l.
Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm. D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.

## Slide 31
Thước dây
Hãy cho biết người trong ảnh sử dụng loại thước nào?

## Slide 32
Thước kẻ
Hãy cho biết người trong ảnh sử dụng loại thước nào?

## Slide 33
Thước mét
Hãy cho biết người trong ảnh sử dụng loại thước nào?

## Slide 34
Cách đo độ dài

## Slide 35
Cách đo độ dài

## Slide 36
Cách đo độ dài

## Slide 37
Hoạt động trải nghiệm
Chia lớp thành 4 góc
( học sinh được lựa chọn góc)
Chuyên gia toán học Đo đường kính nắp chai | Chuyên gia vật lí Đo thể tích của một khối lập phương và đá.
Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Đo và đánh giá chiều cao của bạn trong nhóm và đề ra biện pháp tăng chiều cao. | Chuyên gia đo đạc Dùng điện thoại để đo đạc một số trường hợp