## Slide 1
Tiết 1- bài 1 (1)

## Slide 2
CHÀO MỪNG CÁC CON
ĐẾN VỚI MÔN HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng

## Slide 4: Kết quả thực hành thí nghiệm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Mở đầu
Notes: Trả lời:
Trong thực hành, học sinh cần tuân thủ nội quy, hướng dẫn của giáo viên và đọc kĩ thông tin trên nhãn hoá chất trước khi sử dụng.

## Slide 5: SỬ DỤNG MỘT SỐ HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Bài 1

## Slide 6: I II NỘI DUNG BÀI HỌC III
Nhận biết hoá chất và quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong phòng thí nghiệm
Giới thiệu một số dụng cụ thí nghiệm và cách sử dụng
Giới thiệu một số thiết bị và cách sử dụng

## Slide 7: NHẬN BIẾT HOÁ CHẤT VÀ QUY TẮC SỬ DỤNG HOÁ CHẤT AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I

## Slide 8
1. Nhận biết hoá chất
Các hoá chất trong phòng thí nghiệm được
+ Đựng trong chai hoặc lọ kín, thường được làm bằng thuỷ tinh, nhựa,...
+ Có dán nhãn ghi tên, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, độ tinh khiết, nhà sản xuất, các kí hiệu cảnh báo, điều kiện bảo quản,...

## Slide 9
Hoạt động nhóm đôi hoàn thành nội dung 1 - PHT
Một số nhãn hóa chất |  |  | 
Thông tin trên nhãn |  |  | 

## Slide 10
Một số nhãn hóa chất |  |  | 
Thông tin trên nhãn | - Tên hóa chất: Sodium hydroxide - CTHH: NaOH - Khối lượng phân tử: 40 - Độ tinh khiết - Mã số TCCL - Khối lượng: 500 g - Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất | - Tên hóa chất: Hydrochloric acid - CTHH: HCl - Nồng độ: 37% - Khối lượng phân tử: 36,46 - Các kí hiệu cảnh báo | - Kí hiệu cảnh báo - Tên hóa chất: Oxygen - Mã số xác định hóa chất nguy hiểm - Khối lượng: 25 kg

## Slide 11
2. Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong PTN
Không sử dụng hoá chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ, mất chữ.
Trước khi sử dụng cần đọc cẩn thận nhãn hoá chất
Cần tìm hiểu kĩ các tính chất, các lưu ý, cảnh báo của mỗi loại hoá chất để thực hiện thí nghiệm an toàn.

## Slide 12
2. Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong PTN
Thực hiện thí nghiệm cẩn thận, không dùng tay trực tiếp lấy hoá chất:
Khi lấy hoá chất rắn ở dạng hạt nhỏ hay bột ra khỏi lọ phải dùng thìa kim loại hoặc thuỷ tinh để xúc.
Chất rắn ở các dạng hạt to, dây, thanh có thể dùng panh để gắp.
Không được đặt lại thìa, panh vào lọ đựng hoá chất sau khi đã sử dụng.

## Slide 13
2. Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong PTN
Thực hiện thí nghiệm cẩn thận, không dùng tay trực tiếp lấy hoá chất:
Lấy hoá chất lỏng từ chai miệng nhỏ thường phải rót qua phễu hoặc qua cốc, ống đong có mỏ, lấy lượng nhỏ dung dịch thường dùng ống hút nhỏ giọt.
Rót hoá chất lỏng từ lọ cần hướng nhãn hoá chất lên phía trên để tránh các giọt hoá chất dính vào nhãn làm hỏng nhãn.

## Slide 14
2. Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong PTN
Khi bị hoá chất dính vào người hoặc hoá chất bị đổ, tràn ra ngoài cần báo cáo với giáo viên để được hướng dẫn xử lí.
Các hoá chất dùng xong còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa mà cần được xử lí theo hướng dẫn của giáo viên.

## Slide 15
Luyện tập

## Slide 16
A
B
C
D
Lọ thủy tinh/nhựa
Ống đong
Giá để ống nghiệm
Thìa thủy tinh
Câu 1: Hóa chất trong PTN thường được chứa trong

## Slide 17
D
B
A
C
Tên hóa chất
Hình ảnh
hóa chất
Kí hiệu hóa học
Các thông tin
cần thiết và chủ yếu về hóa chất
Câu 2:
Chọn đáp án đúng, đầy đủ nhất. Nhãn hóa chất cho biết:

## Slide 18
C
B
D
A
Không sử dụng hoá chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ
Có thể dùng tay trực tiếp lấy hoá chất.
Đọc cẩn thận nhãn hoá chất trước khi sử dụng
Không được đặt lại thìa, panh vào lọ đựng hoá chất sau khi đã sử dụng.
Câu 3:
Việc làm nào sau đây không đảm bảo quy tắc an toàn trong PTN

## Slide 19
(khoảng
A
B
C
D
Câu 4: Để lấy một lượng nhỏ dung dịch (khoảng 1ml) thường dùng dụng cụ nào sau đây
Phễu lọc
Ống nghiệm
Ống đong có mỏ
Ống hút nhỏ giọt

## Slide 20
A
B
C
D
Câu 5:
Để lấy chất rắn dạng miếng ta nên dùng
Ống đong
Thìa xúc hóa chất
panh
Đũa
thủy tinh

## Slide 21
A
B
C
Ngửi, nếm hóa chất
Sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hóa chất
Sau khi lấy hóa chất xong cần phải đậy kín các lọ đựng hóa chất
D
Đổ hóa chất trực tiếp vào cống thoát nước hoặc đổ ra môi trường
Câu 6:
Khi sử dụng hóa chất chúng ta cần phải:

## Slide 22
1. Đọc tên, công thức của một số hoá chất thông dụng có trong phòng thí nghiệm và cho biết ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trên các nhãn hoá chất.
Vận dụng

## Slide 23
Lời giải
Tên thương mại: Hydrochloric acid.
Công thức: HCl.
Ý nghĩa các kí hiệu cảnh báo: Độc hại; Gây ăn mòn mạnh; Gây nguy hiểm cho môi trường.

## Slide 24
Lời giải
Tên thương mại: Potassium hydroxide.
Công thức hoá học: KOH.

## Slide 25
Lời giải
Tên thương mại: Sulfuric acid.
Công thức: H2SO4.
Ý nghĩa các kí hiệu cảnh báo: Độc hại; Gây ăn mòn mạnh; Gây nguy hiểm cho môi trường.

## Slide 26
Những tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong khi tiến hành thí nghiệm với hoá chất và cách xử lí:
+ Nếu bị bỏng vì acid đặc, nhất là sulfuric acid đặc thì phải dội nước rửa ngay nhiều lần, nếu có vòi nước thì cho chảy mạnh vào vết bỏng 3 – 5 phút, sau đó rửa bằng dung dịch NaHCO3, không được rửa bằng xà phòng.
+ Bị bỏng vì kiềm đặc thì lúc đầu chữa như bị bỏng acid, sau đó rửa bằng dung dịch loãng acetic acid 5% hay giấm.
+ Khi bị ngộ độc bởi các khí độc, cần đình chỉ thí nghiệm, mở ngay cửa và cửa sổ, đưa ngay bệnh nhân ra ngoài chỗ thoáng gió, đưa các bình có chứa hoặc sinh ra khí độc vào tủ hốt hoặc đưa ra ngoài phòng…

## Slide 27
Chúc các con một năm học mới
vui vẻ và tỏa sáng!
THANK YOU

## Slide 28
Chúc các con học tốt
thankyou
thankyou

## Slide 30
Tiết 2- bài 1 (2)

## Slide 31
CHÀO MỪNG CÁC CON
ĐẾN VỚI MÔN HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
TIẾT 2

## Slide 34
Có 8 vòng chơi, mỗi vòng chơi tương ứng với một từ có các chữ cái bị đảo lộn, học sinh sẽ giơ tay trả lời câu hỏi, học sinh nào có câu trả lời nhanh đúng sẽ được 1 điểm thưởng

## Slide 35
HÚT / GIỌT / ỐNG / NHỎ
ỐNG HÚT NHỎ GIỌT

## Slide 36
Ỗ / P / K / Ẹ / G /
KẸP GỖ

## Slide 37
G / Đ / N / Ố / N / O / G /
ỐNG ĐONG

## Slide 38
N / Ố / T / I / H / U / C / C / Ỷ / T / H
CỐC THỦY TINH

## Slide 39
C / Ễ/ H / U / P / L / Ọ
PHỄU LỌC

## Slide 40
M / Ố / N / G / H / N / Ệ / G / I
ỐNG NGHIỆM
6
6
6

## Slide 41
N / Ì / N / H / Ó / B / N
BÌNH NÓN
7
7
7

## Slide 42
C / È / N / Đ / N / Ồ
ĐÈN CỒN
8
8
8

## Slide 43: GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH SỬ DỤNG
II

## Slide 44
1. Một số dụng cụ thí nghiệm thông dụng
b) Cốc thủy tinh
a) Ống nghiệm
c) Bình nón
d) Phễu
g) Ống hút nhỏ giọt
e) Ống đong
h) Kẹp gỗ
i, đèn cồn

## Slide 45
1. Một số dụng cụ thí nghiệm thông dụng

## Slide 46
1. Một số dụng cụ thí nghiệm thông dụng
1. Kẹp gỗ
3. Phễu lọc
2. Ống hút nhỏ giọt
d. Kẹp chặt và giữ ống nghiệm
e. Lấy chất lỏng với một lượng nhỏ
4. Ống nghiệm
a. Gạn, lọc nhanh các chất lỏng, hóa chất trong phòng thí nghiệm
b. Đựng hóa chất và thực hiện các thí nghiệm

## Slide 47
1. Một số dụng cụ thí nghiệm thông dụng
5. Đèn cồn
7. Ống đong
6. Cốc thủy tinh
c. Dùng để đốt và đun nóng trong PTN
e. Đựng dung dịch, pha chế chất lỏng, đun nóng hóa chất
8. Bình nón
h. Đo thể tích chất lỏng với lượng cần thiết
f. Giữ lại các mẫu chất lỏng, chất khí, định lượng các mẫu chất lỏng, có thể dùng để đun nóng chất lỏng

## Slide 48
2. Cách sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm

## Slide 49
Hoạt động nhóm,
thực hành sử dụng
các dụng cụ thí nghiệm

## Slide 50
- Kẹp ống nghiệm ở khoảng 1/3 ống nghiệm tính từ miệng ống
Khi đun nóng hóa chất trong ống nghiệm
- Miệng ống nghiệm nghiêng về phía không có người
- Từ từ đưa đáy ống nghiệm vào ngọn lửa đèn cồn
- Làm nóng đều đáy ống nghiệm rồi đun trực tiếp tại nơi có hóa chất
- Điều chỉnh đáy ống nghiệm vào vị trí nóng nhất của ngọn lửa (khoảng 2/3 ngọn lửa từ dưới lên)

## Slide 51
Ống hút nhỏ giọt
- Bóp chặt và giữ quả bóp cao su
- Đưa ống hút nhỏ giọt vào lọ đựng hóa chất
- Thả chậm quả bóp cao su để hút chất lỏng lên
- Chuyển ống hút nhỏ giọt đến ống nghiệm
 bóp nhẹ quả bóp cao su để chuyển từng giọt hóa chất vào ống nghiệm
Lấy hóa chất
Chuyển ống hút nhỏ giọt đến ống nghiệm

## Slide 52
Luyện tập
SỬ DỤNG ỐNG NGHIỆM VÀ CÔNG TƠ HÚT

## Slide 53
Giải thích: Tại sao khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm:
- Không nên kẹp ống nghiệm quá cao hoặc quá thấp?
- Phải hơ nóng đều ống nghiệm?
Khi kẹp ống nghiệm, cần kẹp ở vị trí 1/3 ống nghiệm, tính từ miệng ống nghiệm xuống., đặc biệt là ống nghiệm đã chứa hoá chất, gây nguy hiểm.
Phải hơ nóng đều ống nghiệm, sau đó mới đun trực tiếp tại nơi có hoá chất. Việc hơ nóng đều ống nghiệm giúp nhiệt toả đều, tránh làm nứt, vỡ ống nghiệm khi lửa tụ nhiệt tại một điểm.

## Slide 54
- Kẹp ống nghiệm ở khoảng 1/3 ống nghiệm tính từ miệng ống
Khi đun nóng hóa chất trong ống nghiệm
- Làm nóng đều đáy ống nghiệm rồi đun trực tiếp tại nơi có hóa chất
+ Không nên kẹp ống nghiệm quá cao để dễ dàng thao tác thí nghiệm;
+ Không nên kẹp ống nghiệm quá thấp tránh để tuột, rơi ống nghiệm
Thủy tinh có độ giãn nở nhiệt kém, việc hơ nóng đều ống nghiệm giúp nhiệt toả đều, tránh làm nứt, vỡ ống nghiệm khi lửa tụ nhiệt tại một điểm.

## Slide 55
VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

## Slide 56: CHÚC CÁC CON HỌC TẬP TỐT

## Slide 57: TIẾT 3 – BÀI 1 (3)

## Slide 58
CHÀO MỪNG
các
CON
9/2023

## Slide 59
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
Thể lệ
Ô chữ gồm 7 hàng ngang và một cột dọc. Hàng dọc gồm các chữ cái trong từ khóa cần tìm (không tính dấu)
HS được lựa chọn 1 từ hàng ngang bất kì. Trả lời đúng, được 1 điểm thưởng
Khi 5 từ hàng ngang được mở, có thể trả lời từ khóa

## Slide 60
1
1
C
Ô
N
G
T
Ắ
C
2
2
p
H
3
3
P
I
N
4
4
H
U
Y
Ế
T
Á
P
5
5
B
I
Ế
N
T
R
Ở
6
6
B
Ó
N
G
Đ
È
N
7
7
C
Ầ
U
C
H
Ì
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
T | H | I | Ế | T | B | Ị

## Slide 61
CÂU 1:
Có 7 chữ cái, là tên của một linh kiện dùng để tắt, mở một thiết bị điện.
QUAY VỀ

## Slide 62
CÂU 2:
Có 2 chữ cái, viết tắt của từ “pondus hydrogenii”, là một chỉ số đo hoạt động của các ion hydrogen H+ trong dung dịch
QUAY VỀ

## Slide 63
CÂU 3:
Có 3 chữ cái, là một nguồn cung cấp điện
QUAY VỀ

## Slide 64
CÂU 4
Có 7 chữ cái, là áp lực dòng máu tác động lên thành mạch máu trong quá trình lưu thông đến các cơ quan trong cơ thể.
QUAY VỀ

## Slide 65
CÂU 5:
Có 7 chữ cái, là một loại linh kiện được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện và có nhiều ứng dụng trong thực tế.
QUAY VỀ

## Slide 66
CÂU 6:
Có 7 chữ cái, là một thiết bị tạo ra ánh sáng nhìn thấy được từ dòng điện
QUAY VỀ

## Slide 67
CÂU 7:
Có 6 chữ cái, là một phần tử bảo vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện.
QUAY VỀ

## Slide 68: GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀ CÁCH SỬ DỤNG
III

## Slide 69
Hoạt động nhóm, hoàn thành phiếu học tập

## Slide 70
Tên thiết bị |  |  | 
Hình ảnh |  |  | 
Vai trò |  | Đo pH của một số dung dịch | 
Lưu ý/ cách sử dụng |  |  | 
Máy đo pH
Bút đo pH
Huyết áp kế đồng hồ
Đo pH của một số dung dịch
Đo huyết áp
Cho điện cực của thiết bị vào dung dịch cần đo pH

## Slide 71
Tên thiết bị |  | 
Hình ảnh |  | 
Vai trò |  | 
Lưu ý/ cách sử dụng |  | 
Pin điện
Biến áp nguồn
Chuyển đổi điện áp xoay chiều có giá trị 220V thành điện áp xoay chiều AC hoặc điện áp một chiều có giá trị nhỏ
Cung cấp điện
- Cắm chốt dây nối vào đầu ra một chiều DC (chốt màu đỏ là cực dương, màu đen là cực âm)
- Lựa chọn điện áp đầu ra của nguồn điện phù hợp với TN (vặn nút chỉ vào số tương đương)

## Slide 72
Tên thiết bị |  |  | 
Hình ảnh |  |  | 
Vai trò |  |  | 
Lưu ý/ cách sử dụng |  |  | 
Ampe kế
Vôn kế
Joulemeter
Đo dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng điện cung cấp cho mạch điện
Đo cường độ dòng điện
Đo
hiệu điện thế
- Chú ý các chốt âm và chốt dương ứng với các thang đo
- Ước lượng giá trị đo để chọn thang đo hợp lí, không vượt quá giá trị tối đa của thang đo
Cần lựa chọn cài đặt đại lượng cần đo, cắm các dây vào đúng chốt cắm

## Slide 73
Tên thiết bị |  |  | 
Hình ảnh |  |  | 
Lưu ý/ cách sử dụng |  |  | 
Biến trở
Điot
phát quang
Bóng đèn pin
kèm đui
- Chú ý hai điện cực của đèn
- Mắc nối tiếp với đèn 1 điện trở có giá
trị thích hợp
Thiết bị sử dụng điện

## Slide 74
Tên thiết bị |  |  | 
Hình ảnh |  |  | 
Công tắc
Cầu chì ống
Dây nối
Thiết bị điện hỗ trợ

## Slide 75: Hoạt động Sử dụng thiết bị đo pH để xác định pH của các mẫu dung dịch

## Slide 76
- Cách sử dụng an toàn các thiết bị điện:
+ Lắp đặt thiết bị đóng ngắt điện, thiết bị điện hỗ trợ đúng cách, phù hợp.
+ Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện trong gia đình.
+ Tránh xa nơi điện thế nguy hiểm.
+ Tránh sử dụng thiết bị điện khi đang sạc.
Trình bày cách sử dụng an toàn các thiết bị điện?

## Slide 77
Luyện tập

## Slide 78
(khoảng
A
B
C
D
Câu 1: Thiết bị cung cấp điện là
Pin 1,5V
Vôn kế
Ampe kế
Công tắc

## Slide 79
A
B
C
D
Câu 2:
Thiết bị đo cường độ dòng điện là
Vôn kế
Ampe kế
Biến trở
Cầu chì ống

## Slide 80
C
B
D
A
Đo cường độ dòng điện
đo dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng điện cung cấp cho mạch điện.
Chuyển đổi điện áp xoay chiều có giá trị 220V thành điện áp xoay chiều hoặc điện áp một chiều có giá trị nhỏ.
Đo hiệu điện thế
Câu 3:
Biến áp nguồn là thiết bị có chức năng

## Slide 81
A
B
C
D
dây nối.
điốt phát quang (kèm điện trở bảo vệ).
công tắc.
Cầu chì
Câu 4: Thiết bị sử dụng điện là

## Slide 82
D
B
A
C
Biến trở
Cầu chì
Joulemeter
Biến áp nguồn
Câu 5:
Thiết bị có chức năng dùng để đo dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng điện cung cấp cho mạch điện là

## Slide 83
Mở rộng
Cho biết ở nhà em dùng công tắc ở những vị trí nào, thiết bị nào?
- Công tắc dùng để bật, tắt các thiết bị và thường sử dụng trong các mạch điện chiếu sáng hoặc đi kèm với đồ dùng điện nên trong mạch điện công tắc thường lắp ở vị trí trên dây pha, nối tiếp với dây tải, sau atomat/cầu chì

## Slide 84: DẶN DÒ
■ Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 2: Phản ứng hóa học”

## Slide 85: CHÚC CÁC CON HỌC TỐT