## Slide 1
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 2
Quan sát Hình 7.1 và cho biết: Bộ phận nào được dùng để truyền chuyển động từ bàn đạp đến bánh xe?
Hình 7.1. Bộ phần truyền chuyển động của xe đạp

## Slide 3
Bộ phận được dùng để truyền chuyển động từ bàn đạp đến bánh xe là: thanh kết nối và đĩa nơi xích được kết nối
Hình 7.1. Bộ phần truyền chuyển động của xe đạp

## Slide 4
Quan sát hình dưới đây và cho biết thế nào là truyền chuyển động? Kể tên một số cơ cấu truyền chuyển động?
a) Truyền động ăn khớp
b) Truyền động đai

## Slide 5
Quan sát hình dưới đây và cho biết thế nào là truyền chuyển động? Kể tên một số cơ cấu truyền chuyển động?
a) Truyền động ăn khớp
b) Truyền động đai
- Truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ giữa các bộ phận của máy đặt cách xa nhau.
- Một số cơ cấu truyền chuyển động: truyền động ma sát và truyền động ăn khớp

## Slide 6
I.Một số cơ cấu truyền chuyển động
- Truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ giữa các bộ phận của máy đặt cách xa nhau.
- Một số cơ cấu truyền chuyển động: truyền động ma sát và truyền động ăn khớp
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 7
1.Quan sát Hình 7.2 và so sánh chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn trong hai trường hợp truyền động dây đai thẳng và truyền động dây đai chéo.
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của truyền động đai

## Slide 8
1.Quan sát Hình 7.2 và so sánh chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn trong hai trường hợp truyền động dây đai thẳng và truyền động dây đai chéo.
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của truyền động đai
1.
Chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn trong trường hợp truyền động dây đai thẳng cùng chiều nhau.
Chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn trong trường hợp truyền động dây đai chéo là ngược chiều nhau
2. Cấu tao và nguyên lý hoạt động của truyền động đai
a. Cấu tạo truyền động đai
- Gồm bánh đai dẫn, bánh đai bị dẫn, dây đai.
b. Nguyên lý làm việc
- Bánh dẫn 1(có đường kính D1) quay với tốc độ n1(vòng/phút) nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh hai đai làm bánh bị dẫn 2(có đường kính D2) quay với tốc độ n2(vòng/phút)
- Tỉ số tuyền (i) của hệ thống được tính theo công thức
+ Khi i = 1 tốc độ quay của bánh bị dẫn và bánh dẫn bẳng nhau
+ i < 1 bánh bị dẫn quay nhanh hơn bánh dẫn
+ i > 1 bánh bị dẫn quay nhanh bơn bánh bị dẫn

## Slide 9
1. Truyền động ma sát
Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động từ một vật(vật dẫn) tới một vật khác(vật bị dẫn) nhờ lực ma sát.
a. Cấu tạo truyền động đai
- Gồm bánh đai dẫn, bánh đai bị dẫn, dây đai.
b. Nguyên lý làm việc
- Bánh dẫn 1(có đường kính D1) quay với tốc độ n1(vòng/phút) nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh hai đai làm bánh bị dẫn 2(có đường kính D2) quay với tốc độ n2(vòng/phút)
- Tỉ số tuyền (i) của hệ thống được tính theo công thức
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
+ Bánh răng(hoặc đĩa xích) nào có số răng ít hơn thì quay nhanh hơn.
+ Chiều quay của đĩa xích bị dẫn 2 cùng chiều với đĩa dẫn 1(truyền động xích); chiều quay của bánh bị dẫn 2 ngược chiều với bánh dẫn 1(truyền động bánh răng)
c. Ứng dụng
- Bộ truyền động bánh răng: đồng hồ, hộp số máy..
- Bộ truyền xích: xe đạp, xe máy, máy nâng chuyền

## Slide 10
Quan sát Hình 7.3 và mô tả cấu tạo của truyền động bánh răng; truyền động xích.

## Slide 11
Quan sát Hình 7.3 và mô tả cấu tạo của truyền động bánh răng; truyền động xích.
- Bộ truyền xích gồm đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, dây xích.
- Bộ truyền bánh răng gồm bánh dẫn, bánh bị dẫn

## Slide 12
Truyền động ăn khớp
Trình bày nguyên lý hoạt động, ứng dụng của truyền động ăn khớp

## Slide 13
Truyền động ăn khớp
Trình bày nguyên lý hoạt động, ứng dụng của truyền động ăn khớp
*Nguyên lý hoạt động
- Khi đĩa dẫn 1(hoặc bánh dẫn) có số răng Z1 quay với tốc độ n1(vòng/phút) nhờ ăn khớp giữa hai bánh răng (hoặc giữa xích và đĩa xích), đĩa bị dẫn (hoặc bánh bị dẫn) có số răng Z2 quay với tốc độ n2(vòng/phút)
- Tỉ số tuyền (i) của hệ thống được tính theo công thức
+ Khi i = 1 truyền động đẳng tốc,
+ i < 1 truyền động tăng tốc
+ i > 1 Truyền động giảm tốc
c. Ứng dụng
- Bộ truyền xích: xe đạp, xe máy..
- Bộ truyền bánh răng: đồng hồ, các loại hộp số, xe máy….

## Slide 14
2. Truyền động ăn khớp
Truyền động ăn khớp là cơ cấu truyền chuyển động từ vật dẫn tới vật bị dẫn qua các cơ cấu ăn khớp
a. Cấu tạo
- Bộ truyền xích gồm đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, dây xích.
- Bộ truyền bánh răng gồm bánh dẫn, bánh bị dẫn
b. Nguyên lý hoạt động
- Khi đĩa dẫn 1(hoặc bánh dẫn) có số răng Z1 quay với tốc độ n1(vòng/phút) nhờ ăn khớp giữa hai bánh răng (hoặc giữa xích và đĩa xích), đĩa bị dẫn (hoặc bánh bị dẫn) có số răng Z2 quay với tốc độ n2(vòng/phút)
- Tỉ số tuyền (i) của hệ thống được tính theo công thức
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
+ Khi i = 1 truyền động đẳng tốc,
+ i < 1 truyền động tăng tốc
+ i > 1 Truyền động giảm tốc
c. Ứng dụng
- Bộ truyền xích: xe đạp, xe máy..
- Bộ truyền bánh răng: đồng hồ, các loại hộp số, xe máy….

## Slide 15
Quan sát hình dưới đây cho biết thế nào là biến đổi chuyển động? Kể tên một số cơ cấu biến đổi chuyển động?
a). Cơ cấu tay quay con trượt(a) và mô hình (b)
(1) Tay quay; (2) Thanh truyền; (3) Con trượt; (4) giá đỡ
b) Cơ cấu tay quay con lắc(a) và thiết lập tập đi bộ lắc tay(b)
(1) Tay quay; (2) Thanh truyền; (3) Thanh lắc; (4) giá đỡ

## Slide 16
Quan sát hình dưới đây cho biết thế nào là biến đổi chuyển động? Kể tên một số cơ cấu biến đổi chuyển động?
a). Cơ cấu tay quay con trượt(a) và mô hình (b)
(1) Tay quay; (2) Thanh truyền; (3) Con trượt; (4) giá đỡ
b) Cơ cấu tay quay con lắc(a) và thiết lập tập đi bộ lắc tay(b)
(1) Tay quay; (2) Thanh truyền; (3) Thanh lắc; (4) giá đỡ
- Biến đổi chuyển động là từ một chuyển động ban đầu biến đổi thành các chuyển động khác.
- Một số cơ cấu biến đổi chuyển động: cơ cấu tay quay con trượt, cơ cấu tay quay thanh lắc….

## Slide 17
II.Một số cơ cấu biến đổi chuyển động
- Biến đổi chuyển động là từ một chuyển động ban đầu biến đổi thành các chuyển động khác.
- Một số cơ cấu biến đổi chuyển động: cơ cấu tay quay con trượt, cơ cấu tay quay thanh lắc….
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 18
Quan sát và cho biết: Các bộ phận trong Hình 7.4a tương ứng với bộ phận nào trong mô hình xi lanh, pít tông ở Hình 7.4.b?

## Slide 19
Quan sát và cho biết: Các bộ phận trong Hình 7.4a tương ứng với bộ phận nào trong mô hình xi lanh, pít tông ở Hình 7.4.b?
1. Tay quay - Trục khuỷu
2. Thanh truyền – thanh truyền
3. Con trượt – pít tông
4. Giá đỡ - xi lanh

## Slide 20
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động, ứng dụng của cơ cấu tay quay con trượt

## Slide 21
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động, ứng dụng của cơ cấu tay quay con trượt
* Cấu tạo
- Gồm tay quay, thanh truyền , con trượt , giá đỡ .
*Nguyên lý hoạt động
Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền 2 chuyển động tròn, làm cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến trên giá đỡ 4
*Ứng dụng
- Động cơ đốt trong, máy nén khí, máy cưa gỗ..

## Slide 22
II.Một số cơ cấu biến đổi chuyển động
1. Cơ cấu tay quay con trượt
a. Cấu tạo
- Gồm tay quay, thanh truyền , con trượt , giá đỡ .
b. Nguyên lý hoạt động
Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền 2 chuyển động tròn, làm cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến trên giá đỡ 4
c.Ứng dụng
- Động cơ đốt trong, máy nén khí, máy cưa gỗ..
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 23
Quan sát và cho biết: Các bộ phận trong Hình 7.5b tương ứng với bộ phận nào trong cơ cấu ở Hình 7.5a?

## Slide 24
Quan sát và cho biết: Các bộ phận trong Hình 7.5b tương ứng với bộ phận nào trong cơ cấu ở Hình 7.5a?
- Bàn đạp – thanh lắc
- Thanh truyền – thanh truyền
- Vô lăng dẫn – tay quay

## Slide 25
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động, ứng dụng của cơ cấu tay quay con lắc

## Slide 26
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động, ứng dụng của cơ cấu tay quay con lắc
* Cấu tạo
- Gồm tay quay, thanh truyền , con lắc , giá đỡ .
* Nguyên lý làm việc
Khi tay quay AB quay đều quanh trục A thông qua thanh truyền BC, làm thanh lắc CD lắc qua lắc lại quanh trục D một góc xác định.
*. Ứng dụng
- Máy khâu đạp chân, máy khai thác dầu mỏ, bánh tầu hỏa, xe tự đẩy…..

## Slide 27
II.Một số cơ cấu biến đổi chuyển động
2. Cơ cấu tay quay con lắc
a. Cấu tạo
- Gồm tay quay, thanh truyền , con lắc , giá đỡ .
b. Nguyên lý làm việc
Khi tay quay AB quay đều quanh trục A thông qua thanh truyền BC, làm thanh lắc CD lắc qua lắc lại quanh trục D một góc xác định.
C. Ứng dụng
- Máy khâu đạp chân, máy khai thác dầu mỏ, bánh tầu hỏa, xe tự đẩy…..
BÀI 7. TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 28
1. Kể tên các dụng cụ và thiết bị cần chuẩn bị.
2. Nêu nội dung cần tiến hành.

## Slide 29
1. Chuẩn bị
- Dụng cụ: Kìm, tua vít, mỏ lết, thước cặp, thước lá:
- Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động: truyền động đai, truyền động bánh răng, cơ cấu tay quay con trượt
2. Nội dung và trình tự thực hành
a.Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của các bánh răng
- Dùng thước cặp đo đường kính các bánh đai
Đánh dấu đếm số răng của các bánh răng dẫn và bánh răng bị dẫn, ghi số liệu và đếm được vào báo cáo thực hành
b. Lắp ráp bộ truyền và biến đổi chuyển động
- Lắp ráp bộ truyền động đai
+ Bước 1. Lắp bánh đai dẫn vào trục quay
+ Bước 2. Vặn chặt vít hãm của bánh đai dẫn
+ Bước 3. Lắp bánh đai bị dẫn vào trục quay
+Bước 4. Vặt chặt vít hãm của bánh đai bị dẫn
+ Bước 5. Lắp dây đai
-Lắp ráp bộ truyền bánh răng
+ Bước 1. Lắp bánh răng dẫn vào trục quay
+Bước 2. Vặn chặt vít hãm của bánh răng dẫn
+ Bước 3. Lắp bánh răng trung gian vào trục quay
+Bước 4. Vặt chặt vít hãm của bánh răng trung gian
+ Bước 5, bước 6 lắp bánh răng bị dẫn tương tự bước 3, bước 4.
-Lắp ráp cơ cấu tay quay con trượt
+ Bước 1. Lắp ráp giá đỡ lên để gá
+Bước 2. Lắp con trượt vào thanh truyền
+Bước 3. Lắp thanh truyền vào đĩa quay
+Bước 4. Lắp đĩa quay lên để gá đồng thời đưa con trượt vào giá đỡ
+Bước 5. Vặt chặt vít hãm của đĩa quay.
c. Kiểm tra tỉ số truyền

## Slide 30
Câu 1. Đĩa xích có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết bánh nào quay nhanh hơn.
Câu 2. Bánh dẫn của bộ truyền động xích có 70 răng, bánh bị dẫn quay với tốc độ 120 vòng/phút.
a)Tính số răng của bánh bị dẫn
b)Tính tốc độ quay của bánh dẫn
Câu 3. Bánh răng dẫn có 20 răng, bánh răng bị dẫn có 60 răng ăn khớp với nhau. Nếu trục bánh răng dẫn quay với tốc độ là 300 vòng/phút thì trục bánh răng bị dẫn quay với tốc độ là bao nhiêu?

## Slide 31
Câu 1. Cho bộ truyền động đai hoạt động theo sơ đồ sau:
Bánh A là bánh quay trước 500 vòng/phút.
Bánh B là bánh quay theo 200 vòng/phút.
a. Tính tỉ số truyền của bộ truyền động.
b. Tính đường kính bánh A, biết bánh B có đường kính là 600mm.
Câu 2 (2 điểm). Cơ cấu tay quay con trượt có bán kính của tay quay là R = 150 mm. Tính quãng đường di chuyển được của con trượt?
KIỂM TRA 15 PHÚT

## Slide 32
LUYỆN TẬP
Bài tập 1.
- Quan sát Hình 6.8 và liệt kê các bộ truyền động và các cơ cấu biến đối chuyến động trong máy may đạp chân.
- Giải thích quá trình tạo chuyển động và dẫn động để chi tiết cuối cùng là kim may thực hiện chuyển động lên xuống.

## Slide 33
LUYỆN TẬP
Bài tập 1.
- Quan sát Hình 6.8 và liệt kê các bộ truyền động và các cơ cấu biến đối chuyến động trong máy may đạp chân.
- Giải thích quá trình tạo chuyển động và dẫn động để chi tiết cuối cùng là kim may thực hiện chuyển động lên xuống.
Bài 1.
* Các bộ truyền động và các cơ cấu biến đối chuyến động trong máy may đạp chân:
- Cơ cấu quay tay thanh lắc
- Bộ truyền động đai
- Cơ cấu quay tay thanh trượt
*. Giải thích quá trình tạo chuyển động và dẫn động để chi tiết cuối cùng là kim may thực hiện chuyển động lên xuống:
- Chuyển động của bàn đạp: chuyển động lắc.
- Chuyển động của thanh truyền: toàn thanh chuyển động lên xuống, đầu trên chuyển động theo vòng tròn, đầu dưới chuyển động theo cung tròn có tâm là bàn đạp.
- Nhờ dây đai, bánh đai lớn quay làm bánh đai nhỏ quay theo dẫn đến trục máy may quay, đầu thanh truyền chuyển động tròn làm cho kim may chuyển động tịnh tiến lên xuống.

## Slide 34
VẬN DỤNG
1. Quan sát và mô tả cấu tạo bộ truyền chuyển động của một số máy móc mà em biết
2. Em hãy nêu một sản phẩm có ứng dụng một trong các cơ cấu biến đổi chuyển động. Xác định loại cơ cấu biến đổi chuyển động và mô tả nguyên lí làm việc của sản phẩm mà em đã chọn

## Slide 35
VẬN DỤNG
2. Em hãy nêu một sản phẩm có ứng dụng một trong các cơ cấu biến đổi chuyển động. Xác định loại cơ cấu biến đổi chuyển động và mô tả nguyên lí làm việc của sản phẩm mà em đã chọn
2. Trong quạt máy (có tuốc năng) ứng dụng cơ cấu tay quay thanh lắc
Khi tay quay (màu vàng) quay xung quanh trục, thông qua thanh truyền (xanh lá) làm thanh lắc (màu đỏ) qua lại quanh trục một góc xác định.