## Slide 1
MÔN VẬT LÝ 9
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ

## Slide 2
Câu2: Viết các công thức của đoạn mạch gồm 2 điện trở R1; R2 mắc song song?
Câu1: Viết công thức định luật Ôm và các công thức của đoạn mạch gồm 2 điện trở R1; R2 mắc nối tiếp
đoạn mạch nối tiếp
đoạn mạch song song
A
B
R1
R2
A
B
R1
R2
UAB = U1 + U2
IAB = I1 =I2
RAB = R1 + R2
IAB = I1+ I2
UAB = U1 = U2

## Slide 3: TIẾT 6 –BÀI 6
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

## Slide 4
BÀI 1: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1= 5 , vôn kế chỉ 6V, am pe kế chỉ 0,5A .
a . Tính điện trở tương đương của mạch
b . Tính R2

## Slide 5: Bài giải:
Bài 1: Tóm tắt:
R1 = 5
K đóng.
Vôn kế chỉ U = 6V.
Ampe kế chỉ I = 0,5A.
a) Rtđ = ?
b) R2 = ?
Vôn kế chỉ 6V => UAB = 6V
Áp dụng công thức tính điện trở:
Rtđ = = = 12 ( )

## Slide 6: Cách khác:
b) Theo đoạn mạch nối tiếp có:
Rtđ = R1 + R2
=> R2 = Rtđ - R1 = 12 – 5 = 7 ( )
Từ hệ thức định luật Ôm: I =
=> Rtđ = = = 12
b) Theo đoạn mạch nối tiếp: I1 = I2 = I = 0,5 A
=> U1 = I.R1 = 0,5.5 = 2,5 (V)
=> U2 = U – U1 = 6 – 2,5 = 3,5 (V)
Theo công thức tính điện trở:
R2 = = = 7 ( )

## Slide 7
BÀI 2: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1= 10 , am pe kế A1 chØ 1,2 A, am pe kế A chỉ 1,8A .
a . Tính UAB
b . Tính R2

## Slide 8
Tóm tắt:
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:
R1 = 10
chỉ I1 = 1,2 A
chỉ I = 1,8 A
Tính UAB = ?
Tính R2 = ?

## Slide 9: Bài giải:
Theo đoạn mạch song song có:
U1 = U2 = UAB
Mà U1 = I1.R1 = 1,2 x 10 = 12 (V)
=> UAB = 12V
b) Áp dụng công thức điện trở: R2 =
Với I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 (A)
=> R2 = = 20 ( )

## Slide 10
Cách khác câu b):
Từ câu a) có: U2 = U1 = UAB
Rđ =
=
=
=
=>
=
= => 30R2 = 200 + 20R2
=> 10R2 = 200
=> R2 = 20 ( )

## Slide 11
BÀI 3: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1= 15 , R2 = R3 = 30 , UAB = 12V.
a . Tính RAB
b . Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

## Slide 12: Tóm tắt
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = 15
R2 = R3 = 30
UAB = 12V
a) Tính RAB = ?
b) Tính I1, I2, I3 = ?

## Slide 13: Bài giải:
a) Phân tích mạch điện ta có:
R1 nt (R2 // R3)
Theo đoạn mạch song song có:
RMN = = = = 15 ( )
Theo đoạn mạch nối tiếp:
RAB = R1 + RMN = 15 + 15 = 30 ( )

## Slide 14
b) Theo đoạn mạch nối tiếp và định luật Ôm:
I1 = IC = = = 0,4 (A)
Theo đoạn mạch song song:
U2 = U3 và R2 = R3
=> I2 = I3 = = = 0,2 (A)

## Slide 15: Cách khác câu b):
Có R23 = = = 15 ( )
Ta thấy R1 = R23 và I1 = I23
=> U1 = U23 = = = 6 ( )
=> I1 = = = 0,4 (V)
=> I2 = I3 = I1/2 = 0,2 (A)

## Slide 16
a) §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch MB lµ:
Ph©n tÝch m¹ch: R1 nt (R2//R3 )
§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch AB lµ:
RAB= R1+RMB = 15+15=30 
b) C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë R1 lµ:
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R2 vµ R3 ®­îc x¸c ®Þnh:
* C¸c b­íc gi¶i bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch hçn hîp ®¬n gi¶n
B­íc 1: Tãm t¾t ®Çu bµi vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÖn
B­íc 2: Chia nhá m¹ch ®iÖn thµnh c¸c m¹ch ®iÖn c¬ b¶n, ¸p dông c¸c c«ng thøc cña ®o¹n m¹ch c¬ b¶n ®Ó gi¶i
B­íc 3: KÕt luËn
Mà I2 +I3=I AB I2=I3= IAB : 2=0,2A

## Slide 17
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
+ Tim c¸c c¸ch kh¸c nhau gi¶i bµi 1,2,3 SGK
+ Lµm c¸c bµi tËp SBT
+ Đọc tr­íc bµi 7
Bµi 5: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ biÕt R1= 15 ; R2=3, R3= 7  , R4= 10  UAB= 12 V
a TÝnh RAB
b TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi trë
R1
R4
R3
R2
D
C
B
A

## Slide 18
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC