## Slide 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 10Ω, R2 = 15Ω và R3 = 25Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAC = 60V.
a. Tính cường độ dòng điện trong mạch.
b. Tìm hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở
Tóm tắt:
R1 nt R2 nt R3
R1 = 10Ω
R2 = 15Ω
R3 = 25Ω
UAC = 60V.
a. Itoàn mạch = ?
b. U1 = ?
U2 = ? U3= ?
Giải:
a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Rtđ = R1+R2+ R3 = 10 +15 +25 = 50 Ω
Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
.
.
A
C
R3
R2
R1
U2 = I2 . R2 = 1,2.15 = 18 (V)
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:
U1 = I1.R1 = 1,2.10 =12 (V)
U3 = I3.R3 =1,2. 25 = 30 (V)

## Slide 2
TiẾT 7:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO
CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN

## Slide 3
I. XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
1.Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 có những điểm nào khác nhau ?
Dây nhôm
Dây hợp kim
Dây đồng
Vật liệu làm dây
Tiết diện S
Chiều dài
=> Các cuộn dây dẫn có những điểm khác nhau: Vật liệu; chiều dài; tiết diện.
Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây: Vật liệu; chiều dài; tiết diện.

## Slide 4
2. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây ta cần phải dữ nguyên yếu tố nào? Và thay đổi yếu tố nào?
Cùng tiết diện S
Cùng vật liệu làm dây
l1
l2
=> Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì thay đổi chiều dài. tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).
Tương tự như thế với các trương hợp còn lại (tiết diện, vật liệu)

## Slide 5
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:
1. Dự kiến cách làm:
Đo điện trở của dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l nhưng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài dây dẫn.
2
3
- Một dây dẫn dài l có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu? Tương tự như thế một dây dẫn có chiều dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?
=> Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R, dây dẫn dài 3l có điện trở 3R.

## Slide 6
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
(1)
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Hình a.

## Slide 7
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
(2)
Hình b.
(1)

## Slide 8
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
(1)
(2)
(3)
Hình c.

## Slide 9
Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm, cho ta biết dự đoán đã nêu là đúng.
(dây l có R1 = 4Ω, dây 2l có R2 = 8Ω, dây 3l có R3 = 12Ω )
- Vậy điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài dây?
=> Với các dây dẫn cùng tiết diện, cùng làm từ một loại vật liệu thì điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn R ~ l.

## Slide 10
3. Kết luận
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
* Với 2 dây dẫn có cùng tiết diện và cùng vật liệu, thì:

## Slide 11
LIÊN HỆ THỰC TẾ
Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn.
⇒ Do điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, khi chiều dài tăng lên thì điện trở của dây tăng lên. Vì vậy điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, khi hiệu điện thế không thay đổi nhưng điện trở tăng lên thì cường độ dòng điện qua bóng đèn giảm đi ⇒ đèn sáng yếu hơn.

## Slide 12
Câu 1: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.
A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.
B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau.
C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

## Slide 13
Câu 2: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
4
A
Vật liệu làm dây dẫn
B
Khối lượng của dây dẫn
C
Chiều dài của dây dẫn
D
Tiết diện của dây dẫn

## Slide 14
Câu 3:Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Tính điện trở của cuộn dây.
A
240 Ω
B
12 Ω
C
48 Ω
D
6 Ω

## Slide 15
B
C
D
A
Câu 4: Dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω . Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω . Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc bóng đèn đó.
24 cm
12 cm
10 cm
16 cm

## Slide 16
Câu 5 : Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2Ω và có chiều dài là 10m, dây thứ hai có chiều dài là 30m. Tính điện trở của dây thứ hai.
Hai dây dẫn đều bằng nhôm, có cùng tiết diện ⇒
⇒ Điện trở của dây thứ hai là:

## Slide 17
Câu 6: Một dây dẫn bằng đồng dài l1= 20m có điện trở R1, một dây dẫn khác cũng làm bằng đồng có cùng tiết diện với dây thứ nhất có chiều dài l2 và điện trở R2. Biết rằng khi cho dòng điện có cường độ I qua hai dây thì hiệu điện thế ở hai đầu dây thứ 2 gấp 5 lần hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất. Chiều dài của đoạn dây thứ 2:
D. l2 = 5m.
A. l2 = 100m.
B. l2 = 20m.
C. l2 = 4m.

## Slide 18
TiẾT 8: CHỦ ĐỀ
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO
CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN

## Slide 19
Các dây có thể được làm từ cùng một vật liệu, chẳng hạn bằng đồng, nhưng với tiết diện khác nhau. Có dây tiết diện nhỏ, có dây tiết diện lớn.Nếu các dây này có cùng chiều dài thì điện trở của chúng phụ thuộc vào tiết diện như thế nào?

## Slide 20
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
1. Có các dây dẫn làm từ cùng một vật liệu (đồng), cùng chiều dài l và có tiết diện S nên có điện trở R như nhau.
Mắc vào mạch điện như sơ đồ hình 8.1
R
R
R
R
R
R
R1 = R
l
R2
l
R3
l
h.a
h.b
h.c
C1
Điện trở tương đương của hình a là R. Tính điện trở tương đương của hình b và hình c

## Slide 21
R1
l
h.a
R2
l
h.b
R3
l
h.c
R1 = R
Điện trở tương đương R2
Điện trở tương đương R3
C1
C2
2.Nếu các dây dẫn trong h.b và h.c chập sát vào nhau, coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiết diện 2S và 3S

## Slide 22
R2
l
h.b
R3
l
h.c
C2
- Nếu dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên . Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào?
Nếu tiết diện tăng (giảm)gấp 2, 3 lần thì điện trở của dây giảm (tăng) 2,3 lần.

## Slide 23
Dự đoán
Đối với dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn bao nhiêu lần thì điện trở của nó nhỏ đi bấy nhiêu lần và ngược lại
II. Thí nghiệm kiểm tra:
? Nêu phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
• Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện khác nhau, có chiều dài như nhau và được làm từ cùng một vật liệu.
? Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

## Slide 24
1. Mắc dây dẫn có tiết diện S1 (ứng với đường kính tiết diện là d1) như sơ đồ mạch điện hình 8.3.
Đóng công tắc, đọc và ghi các giá trị đo được vào bảng 1
I1
U1
Kết quả đo Lần TN | HĐT (V) | CĐ DĐ (A) | Đ Trở (Ω)
DD tiết diện S1 |  |  | 
DD tiết diện S2 |  |  | 
2.Thay dây dẫn có tiết diện S2 (ứng với đường kính tiết diện là d2 có cùng chiều dài, cùng vật liệu)
S2
R2
I2
U2
R1
R2

## Slide 25
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
R1=U1/I1= 6/0,5= 12ôm
S1- R1 (d1)
1. Thí nghiệm với dây có tiết diện S1

## Slide 26
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
R1=U1/I1= 6/1= 6ôm
S2 - R2 (d2)
2. Thí nghiệm với dây có tiết diện S2

## Slide 27
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( )
Với dây dẫn có tiết diện S1 |  |  | 
Với dây dẫn có tiết diện S2 |  |  | 
U1= 6
U2= 6
I1= 0,5
R1= 12
I1= 1
R2= 6
Ghi kết quả vào bảng 1

## Slide 28
Kết quả đo Lần TN | HĐT (V) | CĐDĐ (A) | Đ Trở (Ω)
DD tiết diện S1 | U1 =6V | I1 =0,5 | R1 =12
DD tiết diện S2 | U2 =6V | I2 =1,0 | R2 = 6
hay
và

S = r2.Π (r bán kính)
d = 2r (đường kính)
Lưu ý:
Suy ra
3.Nhận xét

## Slide 29
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn
4.Kết luận:

## Slide 30
Mỗi đường dây tải trong hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta gồm bốn dây mắc song song với nhau. Mỗi dây này có tiết diện 373 mm2, do đó có thể coi rằng mỗi đường dây tải có tiết diện tổng cộng là 373 mm2.4 = 1492 mm2. Cách mắc dây như vậy làm cho điện trở của đường dây tải nhỏ hơn so với khi dùng một dây.
LIÊN HỆ THỰC TẾ

## Slide 31
D. Chiều dài lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần thì điện trở nhỏ hơn 4.2 = 8 lần. Vậy
Câu 1: Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là I1, S1, R1 và I2, S2, R2. Biết và S1 = 2S2. Lập luận nào sau đây về mối quan hệ giữa các điện trở R1 và R2 của hai dây dẫn này là đúng?
A. Chiều dài lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần thì điện trở lớn gấp 4.2 = 8 lần. Vậy R1 = 8.R2.
B. Chiều dài lớn gấp 4 lần thì điện trở nhỏ hơn 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần thì điện trở lớn gấp 2 lần. Vậy
C. Chiều dài lớn gấp 4 lần thì điện trở lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần thì điện trở nhỏ hơn 2 lần. Vậy R1 = 2.R2.
C

## Slide 32
D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.
Câu 2: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.
B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau.
C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.
B

## Slide 33
A
C
D
B
Câu 3: Một dây cáp điện bằng đồng có lõi là 15 sợi dây đồng nhỏ xoắn lại với nhau. Điện trở của mỗi sợi dây đồng nhỏ này là 0,9 Ω . Tính điện trở của dây cáp điện này.
0,6 Ω
6 Ω
0,06 Ω
0,04 Ω

## Slide 34
A
B
C
D
Câu 4: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 5 mm2 và điện trở R1 = 8,5 Ω . Dây thứ hai có tiết diện S2 = 0,5 mm2. Tính điện trở R2.
8,5 Ω
85 Ω
50 Ω
55 Ω

## Slide 35
Câu 5: Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại
vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương
ứng là R1, l1,S1 và R2, l2 ,S2.Hệ thức nào dưới
đây là đúng?
D.
A.
B.
C.
C

## Slide 36
TiẾT 9: CHỦ ĐỀ
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO
CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN

## Slide 37
Những hình ảnh trên có đặc điểm gì?

## Slide 38
Ở lớp 7, ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất tốt, chỉ kém có bạc, nhưng lại rẻ hơn bạc rất nhiều. Vì thế đồng thường dùng được làm dây dẫn để nối các thiết bị và dụng cụ trong các mạng điện. Vậy căn cứ vào đặc trưng nào để biết chính xác vật liệu này dẫn điện tốt hơn vật liệu kia?

## Slide 39
I. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN:
C1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với dây dẫn có đặc điểm gì?
Trả lời: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng bằng các vật liệu khác nhau.
VD: Ta lấy 3 dây dẫn như sau:
Đồng
Nhôm
Sắt
Cùng chiều dài l1 = l2 = l3 =1m +
1
2
3
S1
S2
S3
Cùng tiết diện S1 = S2 = S3 = 1m2 ________________________________)
Khác vật liệu làm dây

## Slide 40
1. Thí nghiệm:
a. Vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dẫn.
A
V
K
+
-
Dây dẫn để xác định điện trở

## Slide 41
b. Lập bảng ghi kết quả TN:
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = | I1 = | R1 =
Dây nhôm | U2 = | I2 = | R2 =
Dây sắt | U3 = | I3 = | R3 =
c. Tiến hành TN:

## Slide 42
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
c. Tiến hành TN:
Dây đồng l = 100m S =1mm2

## Slide 43
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
Dây nhôm l = 100m,
S =1mm2

## Slide 44
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
Dây sắt l = 100m, S =1mm2

## Slide 45
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = 6 | I1 = 3,5 | R1 = 1,7
Dây nhôm | U2 = 6 | I2 = 2 | R2 = 3
Dây sắt | U3 = 6 | I3 = 0.5 | R3 = 12
d. Từ kết quả TN hãy rút ra nhận xét xem điện trở của các dây dẫn này là như nhau hay khác nhau?
2. Kết luận:
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 46
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = 6 | I1 = 3,5 | R1 = 1,7
Dây nhôm | U2 = 6 | I2 = 2 | R2 = 3
Dây sắt | U3 = 6 | I3 = 0.5 | R3 = 12
d. Từ kết quả TN hãy rút ra nhận xét xem điện trở của các dây dẫn này là như nhau hay khác nhau?
2. Kết luận:
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 47
Có Rnh = 2.8.10-8 Ω
Có Rđ = 1,7.10-8 Ω
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l = 1m
Đoạn dây nhôm
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l =1m
Đoạn dây đồng
1. Điện trở suất :
II. ĐIỆN TRỞ SUẤT – CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ:
Ví dụ:
Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu.
Ta nói:
- Điện trở suất của nhôm là 2,8 . 10-8 Ω m
- Điện trở suất của đồng là 1,7 . 10-8 Ω m

## Slide 48
Điện trở suất:
Để đặt trưng cho sự khác nhau của vật liệu làm dây người ta đưa ra khái niệm điện trở suất
Tiết diện 1m2
Chiều dài 1m
Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2
Kí hiệu : ρ ( rô )
Đơn vị : Ωm ( ôm mét )

## Slide 49
Bảng điện trở suất của một số chất (ở 200C):
Kim loại |  | Hợp kim | 
Bạc | 1,6.10-8 | Nikêlin | 0,40.10-6
Đồng | 1,7.10-8 | Manganin | 0,43.10-6
Nhôm | 2,8.10-8 | Constantan | 0,50.10-6
Vônfram | 5,5.10-8 | Nicrom | 1,10.10-6
Sắt | 12,0.10-8 |  | 
Điện trở suất càng nhỏ vật dẫn điện càng tốt

## Slide 50
C2: Dựa vào bảng 1 hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn Constantan dài l = 1m và có tiết diện S = 1mm2
Trả lời:
Ta có 1m2 = 106mm2 ,vậy 1mm2 = 1/10-6 m2
Theo bảng ta có điện trở của Constantan khi có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m2 là 0.50.10-6Ω do đó do đó điện trở của dây constantan khi có chiều dài 1m và tiết diện 1mm2 là: 0.50.10-6 . 1/10-6 = 0.5 Ω

## Slide 51
C3: Để xây dựng công thức điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất là ρ (rô) , hãy tính các bước như bảng 2.
Các bước tính | Dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở suất) |  | Điện trở của dây dẫn
1 | Chiều dài 1 m | Tiết diện 1m2 | R1 =
2 | Chiều dài l (m) | Tiết diện 1m2 | R2 =
3 | Chiều dài l (m) | Tiết diện S (m2) | R =
ρ
ρ.l

## Slide 52
Công thức điện trở
ρ: điện trở suất (m)
l: chiều dài dây dẫn (m)
S: tiết diện dây dẫn (m2 )
R: điện trở dây dẫn ()
Suy ra công thức:
Điện trở của dây dẫn,tỉ lệ thuận với chiều dài , tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 53
*Giáo dục môi trường
+ Điện trở là nguyên nhân gây ra sự tỏa nhiệt trên dây, nhiệt lượng tỏa ra trên dây là vô ích, làm hao phí điện năng.
+ Mỗi dây dẫn chịu được một cường độ dòng điện xác định.
Nếu sử dụng dây không đúng cường độ dòng điện cho phép thì gây ra hiện tượng gì?
Trả lời: Làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn
*Tiết kiệm năng lượng:
Để tiết kiệm điện năng ta cần sử dụng dây dẫn có điện trở lớn hay nhỏ?
Trả lời: Dây dẫn có điện trở nhỏ

## Slide 54
Câu 1: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất  , thì có điện trở R được tính bằng công thức
A. R = 
. B. R =
C. R =
D. R = 
.
Câu 2: Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có:
A.Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m2 .
B. Chiều dài 1m tiết diện đều 1cm2 .
C. Chiều dài 1m tiết diện đều 1mm2 .
D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.
Câu 3: Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ:
A. Giảm 16 lần. B. Tăng 16 lần .
C. không đổi. D. Tăng 8 lần.
Lựa chọn phương án trả lời chính xác nhất

## Slide 55
Câu 4: Nhận định nào là không đúng :
A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.
C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.
D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém.
Câu 5: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 4m , đường kính tiết diện 1 mm ,điện trở suất  =1 ,7.10 -8 m. Điện trở của dây dẫn là :
A. 0,87.10 -2 . B. 8,7.10-2.
C. 87.10-2 . D. 0,087.10-2.

## Slide 56
C4 Tính điện trở của đoạn dây dẫn đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d=1mm (lấy =3,14)
Tóm tắt
l = 4m
d=1mm=10-3 m
=1,7.10-8 m
R=?
Giải:
Tiết diện dây dẫn:
Điện trở dây dẫn:

## Slide 57: Hướng dẫn về nhà
*Đối với bài học ở tiết này:
Đọc “Có thể em chưa biết”
Học thuộc bài
Làm bài tập: C6/sgk/ trang27
7.1,7.2.7.4, 9.1  9.4 sách bài tập/ trang 24,25
* Đối với bài học ở tiết sau bài 10:
ôn tập lại toàn bộ kiến thức về điện trở phụ thuộc các yếu tố
chuẩn bị bài tập 1,2 sách giáo khoa trang 32,33

## Slide 58
C¸m ¬n c¸c em?
Bài học kết thúc
Hãy yêu thích việc mình làm,
bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
và việc làm sẽ hiệu quả hơn.