## Slide 1: MÔN CÔNG NGHỆ 9
Bài 6:
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

## Slide 2
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
Trong mạng điện bảng điện được dùng để làm gì ?
 Bảng điện là 1 phần của mạng điện trong nhà.
 Trên bảng điện thường lắp :thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

## Slide 3
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O
Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
Bảng điện
chính
1,3 .Cầu chì tổng
2 .Công tơ điện
4,5 .Bảng điện nhánh
6 .Cầu dao
Nhìn vào sơ đồ : Hãy chỉ ra đâu là bảng điện chính và đâu là bảng điện nhánh ?
Số 1,2,3,6 là các kí nào đã học?

## Slide 4
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
Bảng điện
chính
Bảng điện nhánh
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O
Hãy chỉ ra bảng điện chính và bảng điện nhánh?

## Slide 5
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
 | Bảng điện chính | Bảng điện nhánh
Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà.
Cung cấp điện tới các đồ dùng điện.
Nhiệm vụ
Vậy bảng điện chính và bảng điện nhánh có nhiệm vụ gì ?

## Slide 6
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
?
Thảo luận nhóm
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện

## Slide 7
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
 Gồm 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển, 1 đèn và 1 ổ cắm
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
+ Công tắc và cầu chì mắc nối tiếp với nhau và nối với dây pha.
+ Bóng đèn, ổ cắm mắc song song với nhau và nối dây trung tính.

## Slide 8
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác định một số yếu tố sau:
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
. Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.
. Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện.
. Phương pháp lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi hay chìm.

## Slide 9
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
c. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
a. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Hãy sắp xếp các nội dung sau cho đúng với trình tự từng bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 10
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
a. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
c. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Sơ đồ lắp đặt gồm 4 bước:

## Slide 11
2. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
Được tiến hành theo các bước :
O
A
1. Vẽ đường dây nguồn
2. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn
3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
4. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
b. Sơ đồ lắp đặt

## Slide 12
Một số cách bố trí thiết bị trên bảng điện

## Slide 13
O
A
O A
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 14
Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện như thế nào?

## Slide 15
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
3) Lắp đặt mạch điện bảng điện
QUY TRÌNH
Vạch
dấu
Khoan
lỗ
bảng
điện
Nối dây
TBĐ
của BĐ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Kiểm
tra
?
?
?
?
?

## Slide 16
h
h
h
Bảng điện
Ổ điện
Công tắc
Cầu chì
1. Vẽ trục đối xứng của bảng điện .
2. Đặt thiết bị lên bảng điện ngay ngắn, cân đối vả theo thứ tự cầu chì, công tắc, ổ lấy điện .
3. Cuối cùng lấy dấu lỗ bắt vít, đi dây
VẠCH DẤU

## Slide 17
Vina
Bước 1:

## Slide 18
Bước 1:

## Slide 19
Bước 2:

## Slide 20
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Tìm điểm sai trong các mạch điện sau đây
O
A
B
O
A
A

## Slide 21
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
Ưu nhược điểm của 2 sơ đồ trên ?
củng cố
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện

## Slide 22
Bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn mắc song song
O
A