## Slide 1
Làm thế nào để đo được những tốc độ này?
ST

## Slide 2
9
ĐO TỐC ĐỘ
Người soạn:

## Slide 3
I
II
III
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
Thiết bị bắn tốc độ

## Slide 4
Thời gian
Quãng đường
Vận tốc
Ở bài học trước

## Slide 5
Nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 6, để đo độ dài quãng đường và thời gian thì các em dùng dụng cụ nào để đo?

## Slide 6
Thời gian
Quãng đường

## Slide 7
Dụng cụ đo
Bài 9: ĐO TỐC ĐỘ
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
1
Thời gian
Quãng đường

## Slide 8

Dụng cụ
Đồng hồ bấm giây
Dụng cụ đo
Bài 9: ĐO TỐC ĐỘ
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
1
Thước

## Slide 9
Cách đo
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
2
Cách 1
Chọn quãng đường s trước, đo thời gian t sau
Cách 2
Chọn thời gian t trước, đo quãng đường s sau
Cách 1
Chọn quãng đường s trước, đo thời gian t sau
Có mấy cách đo?

## Slide 10
Nêu các bước đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây?
Cách đo
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
2

## Slide 11
Cách đo
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
2
01
Bước
02
Bước
03
Bước
04
Bước
Dùng thước đo độ dài quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích.
Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian tính từ khi bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới khi vượt qua vạch đích.
Lập bảng ghi kết quả đo, tính trung bình quãng đường và thời gian trong 3 lần đo, sau đó tính tốc độ.
Thực hiện các phép đo 3 lần để lấy giá trị trung bình.
05
Bước
Nhận xét kết quả đo.
Thực hiện các phép đo 3 lần để lấy giá trị trung bình.
Các bước tiến hành đo:

## Slide 12
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
01
Bước
02
Bước
03
Bước
04
Bước
05
Bước
Nhận xét kết quả đo.
;
Các bước tiến hành đo:

## Slide 13
Mô tả cách tiến hành kiểm tra chạy cự li ngắn 60m của các em trong môn Giáo dục thể chất có gì giống và khác với cách đo tốc độ trên?
Cách đo
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
2
Mô tả:
Đo khoảng cách xuất phát đến điểm kết thúc là 60m.
Học sinh sẽ đứng ở đầu điểm xuất phát, giáo viên sẽ cầm đồng hồ bấm giây và hô xuất phát.
Khi học sinh chạy đến vạch đích thì giáo viên sẽ dừng đồng hồ bấm giây và xem kết quả đo thời gian.

## Slide 14
Cách đo
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
2
Bảng so sánh với cách đo tốc độ |  | 
So sánh | Cách đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây | Cách tiến hành kiểm tra chạy cự li ngắn 60m
Khác nhau | - Cần tính tốc độ dựa vào công thức v=s/t - Thực hiện 3 lần để lấy giá trị trung bình | - Không cần tính tốc độ mà xếp loại thành tích học sinh theo các mức thời gian đo được. - Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất
Giống nhau | - Đều cần dùng thước đo độ dài quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích. - Đều dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian chuyển động

## Slide 15
Ví dụ
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
3
Tấm gỗ
Vạch đích
Vạch xuất phát
Tính giá trị trung bình của quãng đường và thời gian của 3 lần đo ?
Nhận xét kết quả đo?

## Slide 16
Bảng 9.1. Bảng ghi kết quả thí nghiệm đo tốc độ |  | 
Lần đo | Quãng đường (cm) | Thời gian (s)
1 | S1 = 11 | t1 = ……
2 | S2 = 11 | t2 = ……
3 | S3 = 11 | t3 = ……
GTTB |  | 
9
9
8,9
Tốc độ của xe ô tô đồ chơi là:
= 1,22 cm/s

## Slide 17
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
Dễ sử dụng
Tiện lợi
Cảm tính
Có độ trễ
I
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
Ưu điểm
Nhược điểm

## Slide 18
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
II
Dụng cụ đo
1
(5) – Công tắc đóng/ngắt nam châm
(6) – Đồng hồ đo hiện số
(4) – Cổng điện thứ 2
(2) – Bi sắt
(3) – Cổng điện thứ 1
(1) – Nam châm điện

## Slide 19
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
II
Dụng cụ đo
1
- Cổng quang điện: Có vai trò như công tắc điều khiển đóng/mở đồng hồ đo thời gian hiện số
Các bộ phận của cổng quang điện:
+ D1: Phát tia hồng ngoại
+ D2: Thu tia hồng ngoại
+ Dây nối vừa cung cấp điện cho cổng quang, vừa gửi tín hiệu từ cổng quang tới đồng hồ

## Slide 20
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
II
Dụng cụ đo
1
Mặt trước
+ (1) THANG ĐO: Có ghi GHĐ và ĐCNN của đồng hồ
+ (2) MODE: Chọn chế độ làm việc của
đồng hồ
+ (3) RESET: Cho đồng hồ quay về
trạng thái ban đầu
Mặt sau:
+ (4) Công tắc điện
+ (5) Ba ổ cắm cổng quang A,B, C
+ (6) Ổ cắm điện

## Slide 21
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
II
Cách đo
2

## Slide 22
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
II
Cách đo
2
Đo khoảng cách giữa 2 cổng quang điện (3) và (4) (đọc trên thước đo gắn với giá đỡ). Khoảng cách này chính là quãng đường s mà viên bi sắt chuyển động.
1
Ngắt nam châm điện, viên bi bắt đầu chuyển động từ trên dốc xuống.
2
Khi viên bi đi qua cổng quang điện (3) thì đồng hồ bắt đầu đo.
3
Khi viên bi đi qua cổng quang điện (4) thì đồng hồ ngừng đo.
4
Đọc số chỉ thời gian viên bi đi từ cổng quang điện (3) đến cổng quang điện (4) ở ô hiển thị thời gian của đồng hồ đo thời gian hiện số.
5

## Slide 23
Các phương tiện tham giao giao thông đo tốc độ bằng cách nào?

## Slide 24
TỐC KẾ

## Slide 25
Thiết bị bắn tốc độ
III
 Thiết bị bắn tốc độ được sử dụng để kiểm tra tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông.
Loại cầm tay (súng bắn tốc độ)
Loại gắn máy cố định (đơn giản chỉ có 1 camera được gắn cố định trên cột giao thông theo dõi các phương tiện tham gia giao thông).
Thiết bị nào được cảnh sát giao thông sử dụng để theo dõi tốc độ của các phương tiện khi tham gia giao thông?

## Slide 26
Thiết bị bắn tốc độ
III
Loại cầm tay
Loại gắn máy cố định
- Nguyên lí hoạt động:
+ Camera ghi biển số của ô tô và thời gian chạy qua mốc 1 và 2.
+ Máy tính tính tốc độ của ô tô, so sánh với tốc độ giới hạn. Nếu phát hiện xe vượt quá tốc độ giới hạn, camera tự động chụp số liệu về tốc độ theo biển số và gửi về các trạm kiểm soát giao thông để xử lí.

## Slide 27
Bài tập 1
Camera của thiết bị bắn tốc độ ở hình 9.4 ghi và tính được thời gian ô tô chạy từ vạch mốc số 1 sang vạch mốc 2 cách nhau 5m là 0,35s.
a. Hỏi tốc độ của ô tô bằng bao nhiêu?
b. Nếu tốc độ giới hạn của cung đường là 60km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ giới hạn không?
Vạch mốc 1
Vạch mốc 2
S

## Slide 28
Bài tập 1
Giải
Tóm tắt
s = 5 m
t = 0,35s
a. v = ?
b. Có vượt quá tốc độ 60 km/h không?
Ta thấy v = 51,444 km/h < 60 km/h nên ô tô không vượt quá tốc độ giới hạn của cung đường.
a.
(m/s)
5
0,35
=
b.
Đổi: 14,29 m/s = 51,444 km/h
Tốc độ của ô tô là:

## Slide 29
Bài tập 2
PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên: ……………………
Lớp: …………………………….
?1 Đo tốc độ chạy của mình bằng đồng hồ bấm giây?
?2 Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS?
?3 Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch?
Mỗi HS tìm hiểu thông tin và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành PHT số 2.

## Slide 30
GHI NHỚ:
NỘI DUNG CHÍNH
Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây
Đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
Thiết bị bắn tốc độ

## Slide 31
DẶN DÒ VỀ NHÀ
Học bài
Hoàn thành PHT số 2
Làm bài 9.1; 9.2; 9.3; 9.4 trong SBT
Xem trước bài 10: Đồ thị quãng đường – Thời gian