## Slide 1
VẬT LÍ 9
CHƯƠNG 1 – ĐiỆN HỌC
Tiết 1: BÀI 1
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐiỆN VÀO HiỆU ĐiỆN THẾ GiỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
Giáo viên giảng dạy: Ngô Thị Tường Vi
Trường THCS Thanh Am

## Slide 2
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
V
A
V

## Slide 3
 | Cường độ dòng điện | Hiệu điện thế
Kí hiệu |  | 
Đơn vị |  | 
Dụng cụ đo |  | 
Cách mắc dụng cụ đo |  | 

## Slide 4
 | Cường độ dòng điện | Hiệu điện thế
Kí hiệu | I | U
Đơn vị | Ampe (A) | Vôn (V)
Dụng cụ đo | Ampe kế | Vôn kế
Cách mắc dụng cụ đo | Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ cần đo | Vôn kế mắc vào 2 đầu dụng cụ đo

## Slide 5
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở lớp 7 ta đã biết, khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn và đèn càng sáng.
Như vậy thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó hay không ?

## Slide 6
3.
VẬN DỤNG
2.
ĐỒ THỊ
BIỂU
DIỄN
1.
THÍ NGHIỆM
N
Ộ
I
D
U
N
G

## Slide 7
I- THÍ NGHIỆM
1. Sơ đồ mạch điện
A
V
K
A
B
+
-
a) Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ.
b) Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B.
Ampe kế, đo cường độ dòng điện, mắc nối tiếp
Vôn kế, đo hiệu điện thế, mắc song song
Chốt dương (+) mắc vào điểm này

## Slide 8
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
2. Tiến hành thí nghiệm
K
V
Lần đo 1: Hiệu điện thế = 0V
Lần đo 2: Hiệu điện thế = 1,5V
I- THÍ NGHIỆM

## Slide 9
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 3: Hiệu điện thế = 3V
I- THÍ NGHIỆM
2. Tiến hành thí nghiệm

## Slide 10
I- THÍ NGHIỆM
2. Tiến hành thí nghiệm
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 4: Hiệu điện thế = 4,5V

## Slide 11
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 5: Hiệu điện thế = 6V
I- THÍ NGHIỆM
2. Tiến hành thí nghiệm

## Slide 12
I- THÍ NGHIỆM
2. Tiến hành thí nghiệm
Lần đo | Hiệu điện thế (V) | Cường độ dòng điện (A)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
0 0
1,5 0,25
3 0,5
4,5 0,75
6 1

## Slide 13
I- THÍ NGHIỆM
2. Tiến hành thí nghiệm
C1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết khi thay đổi HĐT giữa hai đầu dây dẫn, CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với HĐT.
Trả lời: Khi tăng (hoặc giảm) HĐT hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

## Slide 14
II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ
1) Dạng đồ thị
Khi U= 0V; I = 0A, ta có điểm O
Khi U= 1,5V; I = 0,3A ta có điểm B
Khi U= 3,0V; I = 0,6A ta có điểm C
Khi U= 4,5V; I = 0,9A ta có điểm D
Khi U= 6,0V; I = 1,2A ta có điểm E
O
0,3
0,6
0,9
1,2
I(A)
1,5
3,0
4,5
6,0
U(V)
B
C
D
E
Nhận xét:
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

## Slide 15
C2: Dựa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U , nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ độ hay không?
2) Kết luận
-Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần
Lần đo | Hiệu điện thế (V) | Cường độ dòng điện (A)
1 | 0 | 0
2 | 1,5 | 0,25
3 | 3 | 0,5
4 | 4,5 | 0,75
5 | 6 | 1
II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

## Slide 16
Câu 1. Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ:
A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
C. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.
D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.
III. LUYỆN TẬP

## Slide 17
Câu 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ
luân phiên tăng giảm
không thay đổi
giảm bấy nhiêu lần
tăng bấy nhiêu lần
LUYỆN TẬP

## Slide 18
Câu 3: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?
Giảm 3 lần
B. Tăng 3 lần
C. Không thay đổi
D. Tăng 1,5 lần
LUYỆN TẬP

## Slide 19
Câu 4: Đồ thị a và b được hai học sinh vẽ khi làm thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Nhận xét nào là đúng?
A. Cả hai kết quả đều đúng
B. Cả hai kết quả đều sai
C. Kết quả của b đúng
D. Kết quả của a đúng
LUYỆN TẬP

## Slide 20
Câu 5: Nếu giảm hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn đi 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?
Giảm 3 lần
B. Tăng 3 lần
C. Không thay đổi
D. Tăng 1,5 lần
LUYỆN TẬP

## Slide 21
0
0,3
0,6
0,9
1,2
I(A)
1,5
3,0
4,5
6,0
U(V)
B
C
D
E
C3: Từ đồ thị hình vẽ hãy xác định:
* Cường độ dòng điện qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V
* Xác định giá trị U,I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.
III. VẬN DỤNG

## Slide 22
0
0,3
0,6
0,9
1,2
I(A)
1,5
3,0
4,5
6,0
U(V)
B
C
D
E
Trả lời:
Trên trục hoành , ta tìm giá trị U = 2,5V. *Kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành, gặp đường biểu diễn ở đâu, thì từ điểm đó ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung , gặp trục tung ở đâu thì đó là giá trị I cần tìm .
M
2,5
0,5
3,5
0,7
III. VẬN DỤNG

## Slide 23
III. VẬN DỤNG
Bài 1: Khi đặt vào hai đầu một dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đâu dây dẫn này tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?
Bài 2: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn này phải bằng bao nhiêu?
Bài 3: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là bao nhiêu?

## Slide 24
GHI NHỚ
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi từ gốc toạ độ( U = 0 ; I = 0)

## Slide 25
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
Nhà vật lí học người Đức Georg Simon Ohm (G .S . Ôm 1789 - 1854) Tìm ra định luật nói về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế và điện trở của dây (Định luật Ôm) khi còn là giáo viên dậy vật lí ở một tỉnh lẻ năm 1827 . Năm 1876 ; 49 năm sau khi công bố định luật của mình thì viện hàn lâm khoa học nước Anh đã thành lập 1 uỷ ban đặc biệt để kiểm tra định luật Ôm một cách chính xác . Cho tới TK XIX mới được công nhận trên toàn thế giới và được ứng dụng rộng rãi cho tới ngày nay…..