## Slide 1
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 2: Hãy quan sát hai hình ảnh sau
Có mấy kiểu lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ?
    Lắp đặt kiểu nổi
    - Lắp đặt kiểu ngầm

## Slide 3
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Khi thiết kế và lắp đặt mạch điện trong nhà, việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi trường của nơi lắp đặt dây dẫn. Lắp đặt mạng điện trong nhà có hai kiểu:
    - Lắp đặt nổi
    - Lắp đặt ngầm

## Slide 4
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
Quan sát hình ảnh và cho biết mạng điện lắp đặt kiểu nổi có đặc điểm gì?
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 5
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điên như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong ống bằng chất cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà,…
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 6
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
Các vật cách điện:
Các vật liệu cách điện của mạng điện lắp đặt kiểu nổi thường là gì?
Thường dùng ống nhựa PVC và các phụ kiện đi kèm với ống nhựa PVC.
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 7
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
Các vật cách điện:
- ống luồn dây PVC
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 8
+ Các phụ kiện đi kèm với ống gồm có:
Ống nối T
- Ống nối L
- Kẹp đở ống
- Ống nối nối tiếp
Các phụ kiện đi kèm với ống có công dụng gì?

## Slide 9
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
+ Các phụ kiện đi kèm với ống gồm có:
- ống nối T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẻ
Các vật cách điện:
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 10
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
+ Các phụ kiện đi kèm với ống gồm có:
- ống nối L dùng để nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 11
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:
+ Các phụ kiện đi kèm với ống gồm có :
- ống nối nối tiếp dùng để nối tiếp hai ống luồn dây với nhau
Gfh®jfjfkgjllh;k;
Các vật cách điện :
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 12
1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
+ Các phụ kiện đi kèm với ống gồm có :
- Kẹp đỡ ống dùng để cố định ống luồn dây trên tường
Các vật cách điện:
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 13
-Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà...
-Các vật cách điện: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và phụ kiện phù hợp.
-Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn và dễ sửa chữa.
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Quan sát mạng điện lắp đặt kiểu ngầm và cho biết mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có những đặc điểm gì?

## Slide 14: b) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi
- Đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm
- Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống
  - Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 – 1,5m
- Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống
- Không luồn các dây khác cấp điện áp vào chung một ống
  - Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ, mỗi ống chỉ được luồn 1 dây, 2 đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm

## Slide 15
Mạng điện trong lớp được lắp đặt nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện?
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 16: Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm

## Slide 17
2/ Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
Quan sát mạng điện lắp đặt kiểu ngầm và cho biết mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có những đặc điểm gì?
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 18
2/ Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
* Dây dẫn đặt trong các rãnh các kết câu xây dựng...
* Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện.
* Đảm bảo được yêu cầu về mặt mĩ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điên nhưng khó sửa chữa.

## Slide 19
Quy trình lắp đặt mạng điện kiểu ngầm

## Slide 20
* Quy trình lắp đặt mạng điện ngầm
- Đặt dây dẫn vào trong tường, trần nhà trước khi hoàn thiện nhà
- Lắp đặt các thiết bị (công tắc, ổ cắm, bóng đèn...) vào các vị trí đã đi dây sau khi hoàn thiện nhà
BÀI 11
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 21: Bài tập
Hãy đánh dấu (X) vào cột “lắp đặt nổi” hoặc “lắp đặt ngầm để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện.
Đặc điểm
Dây dẫn được đặt dọc theo trần
nhµ, cét, dÇm, xµ.
2. Lắp đặt dây dẫn thường phải
tiÕn hµnh tr­ưíc khi ®æ bª t«ng
3. Dây dẫn được đặt trong rảnh của tường, trần nhà, sàn bê tông,..
4. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa cách điện.
Lắp đặt nổi
Lắp đặt ngầm
X
X
X
X
X

## Slide 22: Qua bài này cần ghi nhớ những gì?
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
-Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà...
-Các vật cách điện: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và phụ kiện phù hợp.
-Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn và dễ sửa chữa.
* Dây dẫn đặt trong các rãnh các kết câu xây dựng...
* Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện.
* Đảm bảo được yêu cầu về mặt mĩ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điên nhưng khó sửa chữa.

## Slide 23
Höôùng daãn veà nhaø
Hoàn thành nội dung ghi nhớ vào tập.
Hoïc thuoäc ghi nhôù.
Hoàn thành các câu hỏi SGK.