## Slide 1
Nhiệt liệt chào mừng thầy cô đến dự tiết học
MÔN CÔNG NGHỆ 9

## Slide 2
CÔNG NGHỆ 9
2
TIẾT 14-BÀI 7: THỰC HÀNH
LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TIẾT 1)

## Slide 3
Sắp xếp các bước sau để quy trình lắp đặt bảng điện gồm 2 cầu chì, 1ổ cắm và 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn?
Khoan lỗ
TBĐ
1
Nối dây TBĐ của BĐ
2
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
3
Kiểm tra
4
Vạch dấu
5
Vậy quy trình đúng là 5 => 1=> 2=>3 => 4

## Slide 5
BÀI 7: THỰC HÀNH

## Slide 6
BÀI 7: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH
1/ Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang
2/ Vẽ được sơ đồ nguyên lí, lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật
4/ Đảm bảo an toàn điện

## Slide 7
Đặc điểm đèn huỳnh quang :
Hiệu suất phát quang khá cao đến 25%
Tuổi thọ khoảng 8000h
Đèn phát ra ánh sáng nhấp nháy gây mỏi mắt

## Slide 8
Tắc te được mắc song song với bóng đèn
- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn
- Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồn
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang
CL
A
O
Các phần tử được nối với nhau như thế nào?

## Slide 9
CL
A
O
Quan sát sơ đồ nguyên lí hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 10
*Các bước tiến hành vẽ:
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 11
*Các bước tiến hành vẽ:
B1: Vẽ đường dây nguồn
A
O
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 12
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 13
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
sơ đồ lắp mạch điện
CL

## Slide 14
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
Bấm vào đây để kiểm tra mạch

## Slide 15
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện
11 1 2

## Slide 16
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 17
STT | Tªn dông cô vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖn | Sè lư­îng | Yªu cÇu kÜ thuËt
Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

## Slide 18
STT | Tªn dông cô vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖn | Sè lượng | Yªu cÇu kÜ thuËt
1 | K×m tuèt d©y | 1 c¸i | Cßn tèt
2 | K×m ®iÖn | 1 c¸i | Cßn tèt
3 | Bót thö ®iÖn | 1 c¸i | Cßn tèt
4 | Dao nhỏ | 1 cái | Cßn tèt
5 | Tuèc n¬ vÝt(to, nhá) | 2 c¸i | Cßn tèt
6 | Khoan điện | 1 c¸i | Cßn tèt
5 | C«ng t¾c hai cùc | 1 c¸i | Cßn tèt
6 | CÇu ch× | 1 c¸i | Cßn tèt
7 | B¶ng ®iÖn | 2 c¸i | Cßn tèt
8 | D©y ®iÖn | 5m | Kh«ng bÞ hë c¸ch ®iÖn
9 | ChÊn l­ưu 220V- 40W | 1 c¸i | Cßn tèt
10 | Tắc te | 1 c¸i | Cßn tèt
11 | Bóng đèn ống huỳnh quang | 1 bé | Cßn tèt
12 | M¸ng ®Ìn | 1 c¸i | Cßn tèt
13 | GiÊy r¸p | 2 tê | Cßn tèt
14 | Băng cách điện | 1 cuộn | Cßn tèt
Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

## Slide 19
Lắp đặt mạch điện huỳnh quang
Vạch dấu
Khoan lỗ bảng điện, lỗ vít
Lắp thiết bị điện của bảng điện
Nối dây bộ đèn
Kiểm tra
Vận hành

## Slide 20
C¸c c«ng ®o¹n | Néi dung c«ng viÖc | Dông cô | Yªu cÇu kÜ thuËt
1.V¹ch dÊu | - V¹ch dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn | - Thư­íc - Mòi v¹ch - Bót ch× | - Bè trÝ thiÕt bÞ hîp lý - V¹ch dÊu chÝnh x¸c
2. Khoan lç | -Khoan lỗ bắt vít - Khoan lỗ luồn dây | -Mũi khoan - Máy khoan | Khoan chính xác lỗ khoan - Lỗ khoan thẳng
3. L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn | - Nèi d©y c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ trªn b¶ng ®iÖn - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn | - K×m ,tua vÝt | - Mèi nèi ®óng yªu cÇu kü thuËt - L¾p thiÕt bÞ ®óng vÞ trÝ - C¸c thiÕt bÞ ®­îc l¾p ch¾c, ®Ñp
4. Nèi d©y bé ®Ìn huúnh quang | -L¾p ®Æt c¸c phÇn tö cña bé ®Ìn vµo m¸ng ®Ìn - Nèi d©y dÉn cña bé ®Ìn huúnh quang theo s¬ ®å l¾p ®Æt - §i d©y tõ b¶ng ®iÖn ra ®Ìn | - K×m - Tua vÝt | - Nèi d©y ®óng s¬ ®å - L¾p c¸c phÇn tö bé ®Ìn ®óng vÞ trÝ - C¸c phÇn tö bé ®Ìn ®­îc l¾p ch¾c, ®Ñp
5. KiÓm tra | Kiểm tra sản phẩm | - Bót thö ®iÖn | -Các mối nối an toàn điện,chắc ,đẹp - Mạch điện đảm bảo thông mạch - Bố trí các thiết bị hợp lí,đẹp,thuận tiện cho việc vận hành
6.Vận hành | Nối nguồn điện - Vận hành thử | - Bót thö ®iÖn | - M¹ch ®iÖn lµm viÖc tèt, ®óng yªu cÇu kü thuËt

## Slide 21
Chấn lưu, tắc te mắc sai vị trí
 Mạch điện không hoạt động được
Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau đúng hay sai? Giải thích?
A
O
CL

## Slide 22
Vì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp học, công sở, nhà máy ...?
Vì so với đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang có:
- Hiệu suất phát quang cao (tiết kiệm điện)
- Diện tích phát quang lớn
- Ít phát nhiệt ra môi trường
- Tuổi thọ cao.

## Slide 23
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc
Chúc các con học giỏi chăm ngoan !