## Slide 1
Nhắc lại kiến thức
Dòng điện là gì? Nêu các tác dụng của dòng điện?
Dòng điện là dòng điện tích chuyển dịch có hướng
5 tác dụng của dòng điện:
Tác dụng nhiệt Tác dụng sinh lý
Tác dụng phát sáng Tác dụng hóa học
Tác dụng từ

## Slide 2
Tác dụng sinh lý của dòng điện vừa có hại vừa có lợi với con người. Ở mức độ phù hợp, tác dụng sinh lý của dòng điện được ứng dụng trong y học.
Mỗi tác dụng của dòng điện có thể mạnh yếu khác nhau tùy thuộc vào cường độ dòng điện.

## Slide 3
Vậy Cường độ dòng điện là gì?
Làm thế nào để ta đo được cường độ của dòng điện?

## Slide 4
Tiết 26 - Bài 24
cường độ dòng điện

## Slide 5
K
2.5
0
5
mA
Đèn
Nguồn điện
Biến trở
Ampe kế
Khóa K
Cường độ dòng điện
  Quan sát thí nghiệm

## Slide 6
K
0
2.5
5
mA

## Slide 7
Cường độ dòng điện
  Quan sát thí nghiệm
 Kết luận:
Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng ...................... thì chỉ số ampe kế càng ....................
mạnh (yếu)
lớn (nhỏ)
? Số chỉ của Ampe kế cho biết điều gì?

## Slide 8
Cường độ dòng điện
  Cường độ dòng điện
   Khái niệm: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện.
   Kí hiệu: I
   Đơn vị: ampe (A), miliampe (mA)
1A=1000mA 1mA=0,001A

## Slide 9
1A=1000mA 1mA=0,001A
C3. Đổi đơn vị cho các giá trị sau
0,175A = mA
0,38A = mA
1250mA = A
280mA = A
175
380
1,25
0,28

## Slide 10
Ampe kế
Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện

## Slide 11
Giới thiệu một số loại Ampe kế
Quan sát và cho biết đâu là ampe kế kim chỉ thị và ampe kế hiện số?
a)
d)
c)
b)

## Slide 12
Ampe kế
Cấu tạo
Thang đo: cho biết GHĐ, ĐCNN
Chốt cắm: chốt (+) đỏ, chốt (-) đen
Vít điều chỉnh kim
Kim chỉ thị
(1)
(3)
(2)
(4)

## Slide 13
c)
b)
a)
Ampe kế | GHĐ | ĐCNN
Hình a) |  | 
Hình b) |  | 
Hình c) |  | 
10A
30mA
20A
1A
1mA
0,2A

## Slide 14
Đo cường độ dòng điện
Kí hiệu trong sơ đồ mạch điện:

## Slide 15
2. Những lưu ý khi mắc mạch điện có Ampe kế
Mắc Ampe kế nối tiếp trong mạch
Chọn Ampe kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp
Mắc chốt (+) của Ampe kế với chốt (+) nguồn
Điều chỉnh kim cho đúng vạch số 0
Đọc kết quả đo theo đúng quy định
A
PINACO
R6P-UM3-AA SIZE-1.5V
PINACO
R6P-UM3-AA SIZE-1.5V

## Slide 16
Vẽ lại sơ đồ mạch điện cho thí nghiệm hình 24.3?

## Slide 17
Đo cường độ dòng điện
Kết luận:
C2. Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ....................thì đèn càng ............................
lớn (nhỏ)
sáng (tối)

## Slide 18
Vận dụng:

## Slide 19
1
2
4
3
Trò chơi: Mảnh ghép bí ẩn

## Slide 20
André-Marie Ampère (1775-1836) là nhà vật lý người Pháp và là một trong những nhà phát minh ra điện từ trường và phát biểu thành định luật mang tên ông: Định luật Ampere. Đơn vị đo cường độ dòng điện được mang tên ông là Ampere.

## Slide 21
28
A
+
-
+
-
K


+
-
A

K

+
-

+
-

+
-
K
Câu 1: Ampe kế nào mắc đúng?
a/
b/
c/
A

## Slide 22
Câu 2: Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?
Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn
Sơ đồ mắc dụng cụ vào mạch điện
Trên mặt dugnj cụ ghi chữ A hoặc chữ mA
Thang đo cho biết GHĐ và ĐCNN

## Slide 23
Câu 3: Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua pin là 0,3A. Vậy dùng ampe kế có GHĐ phù hợp nhất?
2A
1A
250mA
0,5A

## Slide 24
Câu 4: Dụng cụ và đơn vị đo của cường độ dòng điện?
Dụng cụ đo là Ampe kế
Đơn vị đo là ampe (A) hoặc miliampe (mA)

## Slide 25
Ghi nhớ:
Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn
Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế
Đơn vị đo của ampe kế là Ampe (A)
  1A=1000A 1mA=0,001A

## Slide 26
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc ghi nhớ
Làm 5 bài đầu tiên trong SBT
Chuẩn bị bài 25: Hiệu điện thế